АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.01.2017      № 23

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации органов местного самоуправления», Решением Совета депутатов Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области от 18.01.2013 г. № 197 «О возложении исполнения полномочий Администрации Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской  области  на Администрацию  муниципального образования Руднянский  район  Смоленской  области  и ликвидации  Администрации  Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области»

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области согласно приложению.

2.Постановление Администрации Руднянского городского Руднянского района Смоленской области от 15.05.2014г. №29 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области – начальника отдела городского хозяйства  Холомьеву Н.В.

Глава муниципального образования

Руднянский район Смоленской области                                                 Ю.И. Ивашкин

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от «27» января 2017 № 23

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

Рудня 2017 год

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения	12

1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения	29

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения	39

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения	61

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	79

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	84

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	84

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	87

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	92

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	92

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	98

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	105

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	105

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	105

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	106

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	106

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	106

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	111

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Руднянского городского  поселения Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Проект Генерального плана Руднянского городского  поселения Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Руднянском городском  поселении  Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Руднянского городского  поселения Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития поселения

Руднянского городского  поселения – муниципальное образование в составе Руднянского района Смоленской области. Административный центр – г. Рудня. Юридический адрес: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня. Почтовый адрес: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г.Рудня.

Численность населения городского поселения составляет 9867 человек (на 01.01.2013 г.) Плотность населения – 585,5 чел./км2.

Город Рудня относится к категории малых городов. Состав и численность населения Руднянского городского  поселения представлены в следующей таблице

Таблица 1

Численность населения Руднянского городского  поселения

| Возрастные группы | Число жителей, чел | Число жителей ,% |
| --- | --- | --- |
| дошкольного и школьного возраста (0-15 лет) | 1332 | 13,5 |
| трудоспособного возраста | 5999 | 60,8 |
| население пенсионного возраста | 2536 | 25,7 |

Рис. 1 Возрастной состав населения

К особенностям состояния Руднянского городского поселения относятся:

- Город пересекает железная дорога Витебск-Смоленск.

- С севера граница проектирования проходит по автодороге общего пользования федерального значения А-141.

- Город делится железной дорогой и городской магистралью (ул. Киреева) на три планировочных района вытянутых в широтном направлении

- Район - между ул. Киреева и трассой федерального значения. Территория этого района характеризуется спокойным рельефом с низкими отметками. В широтном направлении ее пересекает река Малая Березина.

- Район - между ул. Киреева и железнодорожной магистралью. Эта территория так же характеризуется спокойным низменным рельефом.

- Район - южнее железнодорожной магистрали. Здесь наблюдается  повышение рельефа в центральной части района.

- В городе не создалась четкая структура селитебных и промышленных территорий. Жилые и промышленные территории расположены чересполосно. Для города с населением 10 тыс. жителей размер промышленных зон значительно превышен.

- Общественные зеленые насаждения не носят системного характера.

- Открытые низменные территории поймы реки Малая Березина используется под огороды и пастбища.

- Центр складывается вдоль широтной городской магистрали ул.Киреева.

На схеме современного использования территории городского поселения выделяют различные категории земель

Таблица 2

Использование территории

| Категории земель | Общая площадь, га | В % % соотношении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в границах гор. поселения | 1500 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилая застройка всего | 328,23 | 22 |  |
| Общественно-деловые объекты | 31,5 | 2 |  |
| Производственные зоны | 139,7 | 10 |  |
| Транспортная инфраструктура | 53,6 | 5,5 |  |
| Инженерные объекты | 9,4 | 1,0 | в т.ч. водозабор – 0,5га, котельные – 3га |
| Кладбище | 3,2 |  |  |
| Участки естественной растительности | 750 | 50 |  |
| Заболоченная территория | 25 | 1,5 |  |
| С/х. использование, огороды | 119,8 | 8 | огороды, сады |

Демографическая ситуация

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Администрацией Руднянского городского поселения, на начало 2013г. численность населения составила 9867 человека.

Динамика изменения численности представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика численности населения Руднянского городского

| Сегментирование населения | 2002 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9853 | 9600 | 9517 | 9420 | 9867 | 9803 | 9652 | 9537 |

Рис.2  Изменение численности населения 2002-2016гг.

За период 2013 по 2016 год население Руднянского городского поселения уменьшилось  на 330 человек..

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и технических прогнозов развития системы водоснабжения и водоотведения поселения и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования.

На территории Руднянского городского поселения наблюдается стабилизация уровня численности населения.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2017 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения. Прогнозирование численности населения производилось на период до 2030 г.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения с учетом сложившейся тенденции среднегодовой убыли на 2016г., 2028 г. и 2030г. обобщены в виде таблицы.

Таблица 4.

Прогноз численности населения

| Наименование городского (сельского) поселения / населенного пункта | Численность населения на конец 2016 г., чел. | Численность населения на конец 2028г., чел. | Численность населения на конец 2030 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руднянское городское поселение | 9537 | 9984 | 10000 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения городского поселения

На территории Руднянского городского поселения действуют две водоснабжающие организации: МУП «Руднятеплоэнерго» и ООО «Промконсервы». В настоящее время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Рудня являются подземные воды Воронежского водоносного горизонта представленного известняками трещиноватыми.

В настоящее время вода поступает в город, в основном, из 7 глубоководных скважин. Процент изношенности скважин составляет 50% и более. Протяженность обслуживаемой водопроводной сети в г. Рудня – 28,1 км. Водопроводная сеть в основном выполнена из чугунных, металлических и асбестоцементных труб. В последние годы проводится строительство из полиэтиленовых труб. Однако остается высокий процент изношенности труб до 80%, поэтому часты прорывы на сетях.

Артскважины являются отдельностоящими, водозабор РТП состоит из 2-х скважин. Артскважины по ул. Парковая и ул. Советская закольцованы.

Установлены 46 водоразборных колонок. Водонапорные  сооружения - 7 водонапорных башен.

Водопроводные сети в основном тупиковые, исключение составляет кольцо между артскважиной № 2 по ул. Парковая и № 1 по ул. Советская, на территории ЗСО в которой расположена водонапорная башня.

Описание технологического цикла водоснабжения Руднянского городского поселения Смоленской области.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МУП «Руднятеплоэнерго»

Артезианская скважина №1 (ул. Советская ) -павильон- кирпичный ,пол зацементирован , в павильоне имеются 2 отделения -.помещение где расположено устье скважины и помещение для слесарей-водопроводчиков. Павильон отапливается.

Устье скважины приподнято над уровнем пола , загерметизировано. Кран для отбора проб воды имеется. Зона строгого режима ограждена , спланирована. Доступ лиц на территорию ЗСО и в павильон артскважины ограничен. На территории ЗСО расположена и водонапорная башня.

Артезианская скважина №2 (резервная ) ул.Парковая .Зона строгого режима организована . Павильон типовой , кирпичный , отапливаемый . Устье скважины загерметизировано , поднято над уровнем земли на 0,5 м .

Артезианские скважины   №3 и №4(2 шт) в п. РТП по ул.Западная расположены на территории производственной базы АО «Агротехсервис» на расстоянии 50м. друг от друга: -скважины рабочие. Размещены в шахтах , в кирпичных павильонах .Полы зацементированы, устья артскважин герметизированы. Обсадные трубы подняты на должную высоту, в оголовки артскважин вмонтированы краны для отбора воды. Зоны строгого режима ограждены.

Артезианская скважина №5 по ул. Мелиораторов размещается на территории производственной базы ПМК «Руднянская» в кирпичном павильоне в 120-150м от производственных объектов и жилых домов. Зона строгого режима ограждена, вход в павильон ограничен, пол зацементирован, павильон отапливается. Имеется кран для отбора воды. Устье скважины загерметизировано.

Артезианская скважина№6 по ул. Киреева, 146 расположена в 150 метрах от производственных цехов и жилых домов. Размещается в кирпичном павильоне. Обсадная труба приподнята над уровнем земли на 0.5 м., пол зацементирован, устье скважины загерметизировано. На головке установлен кран для отбора проб воды.

Артезианская скважина №7 по ул 14 лет Октября Павильон типовой , кирпичный , отапливаемый. Зона строгого режима ограждена, вход в павильон ограничен, пол зацементирован, устье  артскважины герметизировано.

Артезианская скважина№ 8 по ул Пирогова Павильон типовой , кирпичный , отапливаемый. Зона строгого режима ограждена, вход в павильон ограничен, пол зацементирован, устье  артскважины герметизировано.

Артезианская скважина№ 9 по ул Станционная Павильон типовой , кирпичный , отапливаемый. Зона строгого режима ограждена, вход в павильон ограничен, пол зацементирован, устье  артскважины герметизировано.

Таблица 5

Основные сведения по скважинам

| Водоза-борный узел, место положения | Код водозабора | № скважины | Глубина скважины, м | Целевой водоносный горизонт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по пас-порту | по ГВК |  | индекс | Глубина кровли, м | Вскрытая мощность, м | Глубина уровня,м Год замера | Величина напора, м |  |
| Г.Рудня (ул.Советская) | 662400 | 112 | 66204500 | 121 | D3vr | 100 | 21 | 10 2005 | 90 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Киреева) | 662406 | 106 | 66204513 | 106 | D3vr | 84 | 22 | 10 2005 | 74 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Западная) | 662402 | 2314 | 66204507 | 120 | D3vr | 70 | 50 | 20 2005 | 50 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Западная) | 662402 | 40 | 66204509 | 105 | D3vr | 87 | 18 | 9 2005 | 78 | действ. |
| Г.Рудня (ул.14 лет Октября) | 662404 | 2913 | 66204511 | 103 | D3vr | 85 | 18 | 13 2005 | 72 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Мелиораторов) | 662405 | 1 | 66204512 | 120 | D3vr | 85 | 35 | 22 2005 | 63 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Парковая) | 662400 | С-16-80 | 66204501 | 127 | D3vr | 102 | 25 | 13 2005 | 89 | действ. |
| Г.Рудня (ул.Пирогова) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Г.Рудня (ул.Станционная) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 6

Данные анализа воды питьевого качества

| № | артскважина | Результаты химанализов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Центральная Ул.Советская | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,353± 0.071мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,381± 0.076мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,405± 0.081мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,353 ± 0.071мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,365 ± 0.073мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 |
| 2. | ПМК-15 Ул.Мелиораторов | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме селена=0,015 ± 0.003 мг/дм3, при норме ≤0.01 мг/дм3. | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,337 ± 0.067 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3. | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям |
| 3. | ДСПМК Ул.14 лет Октября | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,563 ± 0.113мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3;мутности=1,70±0,170мг/дм3, при норме ≤1,5 . | - | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,321 ± 0.064 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,677 ± 0.135 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,520 ± 0.104 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,365 ± 0.073мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 |
| 4. | РТП Ул.Западная | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,441 ± 0.088 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,968 ± 0.024мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3;мутности=3,30±0,33 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=2,118 ± 0.318 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3;мутности=2,31±0,23 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=1,174 ± 0.176 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3;мутности=1,70±0,17 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,476 ± 0.095 мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,413 ± 0.083мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3 |
| 5. | Промкомбинат Ул.Киреева | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,800 ± 0.160мг/дм3, при норме ≤0.3 мг/дм3;мутности=2,45±0,245мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,968± 0.194 мг/дм3, при норме ≤0.3 ;мутности=4,40±0,44 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=1,071± 0.161 мг/дм3, при норме ≤0.3 ;мутности=4,50±0,45 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=1,064 ± 0.160мг/дм3, при норме ≤0.3 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=1,602 ± 0.240мг/дм3, при норме ≤0.3 ;мутности=3,28±0,33 мг/дм3, при норме ≤1,5 . | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям , кроме железа общего=0,833 ± 0.167мг/дм3, при норме ≤0.3 ;Мутности=1,76±0,18мг/дм3, при норме ≤1,5 ; Марганца=0,121±0,030мг/дм3, при норме ≤0,1 |
| 6. | ЦРБ ул.Пирогова | - | - | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям | - | Отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по всем показателям |
| 7. | РТП (резервная) Ул.Западная | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ул.Парковая (резервная) | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ул.Станционная | - | - | - | - | - | - |

В апреле, октябре проводится дезинфекция водонапорных башен и сетей. Ежемесячно проводятся микробиологические исследования питьевой воды из скважин и разводящей сети Испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

### Описание технологических зон водоснабжения.

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Зона действия водонасосных станций г.Рудня разделена на семь участков:

1-й участок – артскважина ЦРБ ул. Пирогова

2-й участок –артскважина РТП ул.Западная, артскважина резервная ул.Западная

3-й участок – артскважина ПМК-15 ул. Мелиораторов

4-й участок – артскважина ДСПМК ул. 14 лет Октября

5-й участок – артскважина Промкомбинат ул. Киреева

6-й участок –артскважина центральная ул. Советская, артскважина резервная ул.Парковая

7-й участок – артскважина ул. Станционная

Таблица 7

Описание участков водоснабжения Руднянского городского поселения

| Участки | Башня | Подключенные улицы |
| --- | --- | --- |
| 1-ый участок | Ул. Пирогова | Им. 19-й Гвардейской стрелковой дивизии Пирогова Набережная Колхозная Революционная Горького 29 Сентября Пер. Ленинский |
| 2-й участок | РТП | Западная Пер. Западный Садовая Пер. Садовый Южная Шевченко Исаковского Мельникова |
| 3-й участок | ПМК- 15 | Мелиораторов |
| 4-й участок | ДСПМК | 14 лет Октября Фурманова Кирова |
| 5-й участок | Промкомбинат | Киреева Чкалова Шевцова |
| 6-й участок | Ул. Советская | Киреева Пер. Киреева З.Космодемьянской Пушкинская Глинки Восточная Пер. Восточный Победы Новая Мичурина Луговая Пер. 1-й Луговой Пер. 2-й Луговой Пионерская Пер. Пионерский Пролетарская Пер.1-й Пролетарский Пер.2-й Пролетарский Нагорная Маяковского Красноярская Смоленская Парковая Молодежная Полевая Северная Льнозаводская Пер. 1-й Льнозаводской Заречная Комсомольская Пер. Комсомольский Фрунзе Набережная Егорова Пер. 1-й Кооп. Пер. 2-й Кооп. Пер. 3-й Кооп Колхозная Революционная Советская Гагарина Ленинская Пер. Ленинский Крупской Свердлова Пер. Свердлова Школьная Вокзальная Пер. Вокзальный 8-го съезда советов 1-й пер. 8-го съезда 2-й пер. 8-го съезда |
| 7-й участок | ул. Станционная | пер. Школьный пер.Тупиковый ул.Заводская ул.Некрасова ул.З.Космодемьянской ул.Шолохова пер.Шолохова ул.Вокзальная ул.Станционная пер.Станционный |

Общее количество жилых домов  с центральным водоснабжением- 2249

в том числе:

- многоквартирных жилых домов - 89,

- частных жилых домов - 2160

Общее количество организаций - 95

В. т. ч. социально - значимых объектов – 10.

### Таблица 8

### Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

|  | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Дебет, м3/час | Глубина установки насоса | Марка насоса | Тип приборов учета поднятой воды | Тип приборов учета электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г.Рудня (ул.Советская) | 1957 | 121 | 40 | 40 | ЭЦВ 6-16-125 | ВСХН-100 | Меркурий 230 АМ-01 |
| Г.Рудня (ул.Киреева) | 1974 | 106 | 34 | 40 | ЭЦВ 6-16-110 | ВДТХ 32 | ЦЭ6803 |
| Г.Рудня (ул.Западная) | 1972 | 120 | 19 | 48 | ЭЦВ 6-16-110 | ВСХН-80 | СЭТЗ-02-220-380В |
| Г.Рудня (ул.Западная) | 1954 | 105,4 | 28 | 48 | ЭЦВ 6-16-75 | - | СЭТЗа-02-34-03/1 |
| Г.Рудня (ул.14 лет Октября) | 1978 | 103 | 9 | 45 | ЭЦВ 6-16-110 | ВСХН-50 | Меркурий 230 АМ-01 |
| Г.Рудня (ул.Мелиораторов) | 1987 | 120 | 18 | 38 | ЭЦВ 6-10-110 | ВСХН-50 | СААУ-N672М |
| Г.Рудня (ул.Парковая) | 1980 | 127 | 21 | 40 | ЭЦВ 8-25-125 | - | ЦЭ6803В |
| Г.Рудня (ул.Пирогова) | - | - | - | - | - | - | СЭТ4-1 |
| Г.Рудня (ул.Станционная) | - | - | - | - | - | - | - |

### Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой г. Рудня надлежащего качества осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть диаметром Ду=25-250 мм уложена в подземном исполнении.

Водопроводная сеть в основном выполнена из чугунных, металлических и асбестоцементных труб. В последний год проводится строительство из полиэтиленовых труб. Однако остается высокий процент изношенности труб до 80%, поэтому часты прорывы на сетях.

Таблица 9

Протяженность сетей водоснабжения.

| Участок | диаметр, мм | протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон ул.Западная | 100 | 2402,37 |
|  | 25 | 302,49 |
|  | 32 | 580,76 |
|  | 50 | 850 |
|  | итого | 4135,62 |
| микрорайон Мелиораторов | 50 | 320 |
|  | 100 | 80 |
|  | 63 | 120 |
|  | 90 | 280 |
|  | итого | 800 |
| микрорайон Промкомбинат | 100 | 1459 |
|  | 50 | 77 |
|  | 63 | 264 |
|  | итого | 1800 |
| микрорайон 14 лет Октября | 63 | 400 |
|  | 50 | 770 |
|  | 100 | 1150 |
|  | итого | 2320 |
| микрорайон ул.Гвардейская | 100 | 1835 |
|  | 50 | 491,3 |
|  | итого | 2326,3 |
| микрорайон Центральный | 100 | 5530 |
|  | 63 | 2150 |
|  | 250 | 229 |
|  | 150 | 1480 |
|  | 50 | 930 |
|  | 90 | 1240 |
|  | итого | 11559 |
| микрорайон ул.Станционная | 150 | 3158,0 |
|  | итого | 3158,0 |
| Общая протяженность сетей | 25 | 302,49 |
|  | 32 | 580,76 |
|  | 50 | 3438,3 |
|  | 63 | 2934 |
|  | 90 | 1520 |
|  | 100 | 12456,37 |
|  | 150 | 4538 |
|  | 250 | 229 |
|  |  | 26098,92 |

Рис.3 Диаграмма протяженности водоправодных сетей по различным участкам.

Из диаграммы видно, что наибольшую протяженность имеют водопроводные сети центрального микрорайона 44,3%, микрорайонов ул. Западная и ул. Станционная 15,8% и 12,1% соответственно.

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ООО «Промконсервы»

Основной вид деятельности ООО «Промконсервы» - это производство молочных и овощных консервы в ассортименте. Водоснабжение предприятия и населения, проживающего в поселении МКК, поселение РЭС осуществляется от 7 ведомственных арт. скважин.

Таблица 10

Описание арт. скважин ООО «Промконсервы»

| Арт.скважина №п/п | Расположение арт.скважины | Глубина арт.скважины м | Производительность арт.скважины, м3/час | Мощность Эл.двигателя кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Поселок МКК | 105 | 25 | 11 |
| №2 | Цех молочной консервации | 130 | 63 | 32 |
| №3 | Поселок МКК | 134 | 63 | 32 |
| №4 | Поселок МКК | 132 | 63 | 32 |
| №5 | Поселок МКК | 118 | 63 | 32 |
| №6 | Цех овощной консервации | 130 | 63 | 32 |
| №7 | Цех овощной консервации | 120 | 63 | 32 |

Общая производительность всех арт.скважин – 403м3/час. Согласно имеющихся лицензий и разрешений ООО «Промконсервы» может ежегодно добывать 2001966 тыс.м3 воды. Годовая потребность предприятия – (1300-1500) тыс.м3.

Основное количество добываемой арт.скважинной воды (90%) расходуется на производственные нужды, на хозяйственные нужды потребляется около 10% добываемой воды.

Система водоснабжения производства и жилых поселков – объединенная, прямоточная, на поселение МКК установлена 1 водонапорная колона, имеется 4 пожарных гидранта на территории цеха овощной консервации, на территории жилого поселка и цеха молочной консервации – 7 пожарных гидранта. Трубопроводы системы водоснабжения проложены в земле, материал труб – чугун, сталь, асбестоцемент, полиэтилен  различных диаметров. Общая протяженность водопроводных сетей 12,4 км.

Система водоснабжения работает следующим образом:

- Арт.скважины №6 и№7 качают воду в резервуар емкостью 1000 м3 на территории цеха овощной консервации, далее насосы (рабочий, резервный и противопожарный) с помощью частотных преобразователей поддерживают давление воды в водопроводной сети.

- Арт.скважины №1, №2, №3 и №4 качают воду в резервуар емкостью 1000 м3 на территории цеха молочной консервации, арт.скважина №5 качает воду непосредственно на водопроводную сеть. Далее насосы (рабочий, резервный и противопожарный) качают воду непосредственно в  водопроводную сеть. В настоящее время для стабилизации  давления воды, запаса воды применяется водонапорная башня Рожновского емкостью 230м3.

При производстве молочных консервов применяется повторное использование отработавшей воды (оборотное водоснабжение с охлаждение при помощи вертикальных градирен, холодильных установок. В качестве отработавшей происходит сбор воды от аппаратов охлаждения молочных продуктов, от вакуум-аппаратов и т.д.)

Таблица 11

Паспорт водозабора ООО «Промконсервы»Смоленская область, г. Рудня

| № п/п | № скв. паспорт по ГВК | Код месторождения _______ Код водозаб. | Год бурения | Глу-бина скв., м | Местоположение | Эксплуатируемый горизонт | Статич. уровень при бурении, м | Статический уровень, м ______ год замера | Марка насоса Глубина погружения, м | Конструкция скважины по паспорту | Химический состав подземных вод по паспорту, мг/дм3 | Химич. состав факт. | Результаты откачки q=Q/S, м3/час | Факт. водоотбор, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 1 66204502 | 663850 662401 | 1932 | 110 | Территория недропользователя | D3vr | 10,3 | 18 2008 | ЭЦВ8-16-140 50 | 273мм(0-56) 219мм(50-80,2) 168мм (71,6-104,25) Фильтр-перфор 108мм (78,3-110 | сух.ост.-310,0 Cl-н.оп Fe-5,26 общ.жест.-4,4 копи-индекс <3 | сух.ост.-171,0 Cl-3,72 Fe-1,26 общ.жест.-4,0 копи-индекс <3 | О =20 | 2798 (суммарный) |
| 2. | 2 66204738 | 663650 662421 | 2005 | 115 | Территория недропользователя | D3vr | 21 | 21 2008 | ЭЦВ10-65-110 70 | 630мм(0-5) 529мм(0-32) 377мм(0-62) 273мм(0-84) Фильтр-перфор 168мм(81-115) | сух.ост.-9,0 Cl-3,97 Fe-н.оп общ.жест.-3,75 копи-индекс <3 | сух.ост.-220,0 Cl-4,18 Fe-0,56 общ.жест.-4,2 копи-индекс <3 | 2,7 =65 24 |  |
| 3. | 4 66204503 | 663850 662401 | 1960 | 134 | Территория недропользователя | D3vr | 14 | 21 2008 | ЭЦВ10-63-110 60 | 273мм(0-79) 219мм(68-82) 158мм(63-108) без фильтра | сух.ост.-230,1 Cl-2,2 Fe-0,3 общ.жест.-4,8 копи-индекс <3 | сух.ост.-170,0 Cl-6,0 Fe-0,4 общ.жест.-3,72 копи-индекс <3 | 10 =100 10 |  |
| 4. | 5 66204505 | 663850 662401 | 1968 | 128 | Территория недропользователя | D3vr | 20 | 22 2008 | ЭЦВ10-63-110 60 | 426мм(0-40,75) 325мм(0-94,5) без фильтра | сух.ост.-230,3 Cl-1,1 Fe-0,15 общ.жест.-4,4 копи-индекс <3 | сух.ост.-175,5 Cl-3,25 Fe-0,4 общ.жест.-3,9 копи-индекс <3 | 2,5 =50 20 |  |
| 5. | 7 66204506 | 663850 662401 | 1975 | 130 | Территория недропользователя | D3vr | 25 | 26 2008 | ЭЦВ10-63-110 60 | 426мм(0-32) 325(0-90) Фильтр-перфор 219мм(83-130) | сух.ост.-237,0 Cl-2,0 Fe-0,3 общ.жест.-4,43 копи-индекс <3 | сух.ост.-196,5 Cl-3,72 Fe-0,1 общ.жест.-4,2 копи-индекс <3 | 6,7 =40 15 |  |

Расход воды на пожаротушение

## Сеть городского водопровода  является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

## Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения городского поселения

МУП «Руднятеплоэнерго»

Протяженность канализационной сети в г. Рудня, обслуживаемой МУП «Руднятеплоэнерго» - 14,96 км. Система канализации – самотечная и безнапорная. Количество КНС – 9 шт.

Особенностью системы канализации центральной части г. Рудня является отсутствие единой сети канализации большой протяженности, осуществляющей транспортировку сточных вод на очистные сооружения. Большая часть предприятий и организаций центра города, а также часть муниципального жилого фонда оборудованы локальными системами канализации со сбором стоков в емкости нечистот.

Локальными канализационными сетями оборудованы бывшие ведомственные ОС ОАО "Рудняагротехсервис" и ОС ОАО "Рудняплодородие". К ним подключены предприятия (бывшие балансодержатели), близлежащий жилой фонд и объекты инфраструктуры.

Сточная вода от жилых зданий и сооружений по наружной канализационной сети самотеком отводится к насосной станции перекачки фекальных вод, далее под давлением подается на очистные сооружения и после механической очистки и обеззараживания выбрасывается в р. М. Березина.

### Описание существующих канализационных очистных сооружений.

На ОС "Рудняплодородне" поступают стоки от промбазы ОАО "Рудняплодородие" (водоснабжение от ЦРБ) и части жилого микрорайона (ул. 19-й Гвардейской дивизии). Мощность ОС - 50 мЗ/сут. В составе ОС недоукомплектованная компактная установка КУ-50, работающая в режиме механической очистки, и биологический пруд. Сточные воды после очистки отводятся по канаве в ручей без имени, впадающий в р. й. Березина в черте города.

На ОС Рудняагротехсервис" поступают стоки от промбазы ОАО"Рудняагротехсервис", обувного цеха ООО «Росвест», отопительной котельной, магазина Руднянского РАЙПО, детского сада №З, ООО "Сельхозмонтаж", городской бани №2 и жилого микрорайона (ул. Западная). Мощность ОС - 100 мЗ/сут. ОС выполнены на основе биофильтра. Сточные воды после очистки отводятся в болото в бассейне р.  Березина.

Стоки от остального канализованного жилого фонда с водоснабжением от МУП Руднятеплоэнерго" и части организаций-абонентов отводятся в ведомственную канализацию ЗАО "Бородино", ОАО "Руднялен", хлебокомбината, промкомбината, согласно заключенных индивидуальных договоров.

ОС Рудняплодородие

ОС предназначены для биологическом очистки  хозбытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод.

Проектная мощность очистных сооружений - 50 м3/сут.

В состав очистных сооружений входят :

- установка КУ-50,

- контактный резервуар,

- биологический пруд.

Год ввода в эксплуатацию – 1986.

Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетке, биологическую очистку в азротенке-отстойнике продленной аэрации и в биологическом пруду.

Технологический процесс очистки сточных вод осуществляется по следующей схеме :

Первичная очистка сточных вод от крупных примесей происходит на решетке. Затем сточные воды подаются на установку КУ-50. Очищенная вода поступает в контактный резервуар.

В настоящее время ОС работают в режиме механической очистки вследствие недоукомплектованности.

Для доочистки сточных вод предусмотрен биологический пруд с естественной аэрацией.

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные водоемы для биохимической очистки сточных вод, основанной на процессах, происходящих при самоочищении водоемов.

Малая глубина пруда позволяет создать значительную поверхность соприкосновения воды с воздухом и обеспечить прогрев всей толщи воды и хорошее ее перемешивание.

ОС "РУДНЯАГРОТЕХСЕРВИС"

Проектная мощность очистных сооружений - 100 мЗ/сут.

В состав станции входят :

- 2 насосные станции,

- приемная камера с решеткой,

- первичный двухъярусный отстойник,

- биофильтр,

- хлораторная,

- вторичный отстойник,

- иловая площадка.

Год ввода в эксплуатацию – 1973.

Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

Очистка сточных вод по проектной схеме включает механическую очистку на решетках, отстойниках и биологическую очистку на биофильтре. Обеззараживание очищенных сточных вод производится в контактном резервуаре.

ОС БАНИ

На ОС бани поступают стоки от городской бани№1.ОС представляют собой 2 колодца отстойника объемом по 3,5 мЗ каждый.

Сброс сточных вод после очистки производится по трубопроводу длиной 10 м в канаву, впадающую в р. М.Березина в черте города. Длина канавы - около 10 м.

Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт.

ОС МЕЛИОРАТОРОВ

Тип очистных сооружений- сооружения глубокой очистки хоз.бытовых сточных вод на аэротенках.

В состав станции входят :

2 насосные станции:

- КНС1 по ул. 14 лет Октября

- КНС2 по ул. Мелиораторов

Сооружения механической очистки сточных вод:

- приемная камера с дырчатым корытом

-песколовка

Сооружения биологической очистки сточных вод:

- блок очистки

- блок доочистки.

Воздуховная станция.

Сооружения по обеззараживанию сточных вод после очистки:

-электролизная

- контактный резервуар

Сооружения по обработке осадка:

- иловые площадки

- площадка компостирования

- пескоприемники

Выпуск очищенных стоков осуществляется в канаву для отвода дождевых вод с прилегающих территорий и далее в ручей Безымянный.

Проектная мощность-184,4 м3/сут

Общие сведения о канализационно-насосных станциях приведены в табл.

Таблица 12

Общие сведения о канализационно-насосных станциях

|  | Ул. Льнозаводская | ДОПМК ул. Мелиораторов | СХТ СБО ул. Западная | СХТ ул. Западная (27-29) | СХТ ул. Западная 19-б | СХТ Баня ул. Западная | Ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии | КНС-1 ул. 14 лет Октября | КНС-2 ул. Мелиораторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество насосов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Марка насосов | Джилекс 255/11 ФН | Джилекс 255/11 ФН | NSB2200 | Джилекс 255/11 ФН | SUB902FS | SUB902FS | NSB2200 | MTS40E39 16/25 | MTS40E39 16/25 |
| Наличие автоматики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Марка прибора учета электроэнергии | ЦЭ6803В | ЦЭ6803В | Меркурий 230 АМ | ЦЭ6803В | ЦЭ6803В | ЦЭ6803В | Меркурий 230 АМ | Меркурий 231 АМ-01 | Меркурий 231 АМ-01 |

«Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

Таблица 13

Зона действия очистных сооружений

| Участки | ОС | Подключенные улицы |
| --- | --- | --- |
| 1зона | «Рудняплодородие» | Им. 19-й Гвардейской стрелковой дивизии Пирогова Набережная Колхозная Революционная Горького 29 Сентября Пер. Ленинский |
| 2 зона | «Агротехсервис» | Западная Пер. Западный Садовая Пер. Садовый Южная Шевченко Исаковского Мельникова |
| 3 зона | ОС Бани | Городская баня |
| 4 зона | ОС Мелиораторов | 14 лет Октября Мелиораторов |

Общее количество жилых домов  с центральным водоотведением- 87

в том числе:

- многоквартирных жилых домов - 56,

- частных жилых домов - 31

Общее количество организаций - 25

В. т. ч. социально - значимых объектов – 6

### Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

В настоящее время осадки сточных вод из механических отстойников вывозятся на полигон твердых бытовых отходов.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Таблица 14

Протяженность сетей водоотведение

| Участок | диаметр, мм | протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- |
| микрорайон Западная | 200 | 3489,9 |
|  | итого | 3489,9 |
| микрорайон Мелиораторов | 110 | 870 |
|  | 200 | 320 |
|  | итого | 1190 |
| ул. Егорова-Набережная | 110 | 292 |
|  | 250 | 130 |
|  | итого | 422 |
| микрорайон Промкомбинат | 110 | 470 |
|  | 200 | 200 |
| микрорайон 14 лет Октября | 110 | 450 |
|  | 200 | 852 |
|  | итого | 1972 |
| микрорайон ул. Комсомольская | 110 | 100 |
|  | 150 | 125 |
|  | итого | 225 |
| Смоленская 6,12 | 110 | 136 |
|  | 200 | 60 |
|  | итого | 196 |
| баня № 1 | 110 | 150 |
|  | 150 | 352 |
|  | итого | 502 |
| ул. Льнозаводская, СШ № 1 | 110 | 561 |
|  | 200 | 250 |
|  | итого | 811 |
| СШ № 2, детский сад | 110 | 502 |
|  | 250 | 195 |
|  | итого | 697 |
| микрорайон ул. Гвардейская | 200 | 1807,9 |
|  | итого | 1807,9 |
| ул. Льнозаводская | 110 | 1100 |
|  | 225 | 1388 |
|  | итого | 2488 |
| Общая протяженность сетей |  | 13800,8 |

Рис. 4 Диаграмма протяженности сетей водоотведения

Из диаграммы видно что наибольшую протяженность имеют водопроводные сети микрорайона ул. Западная – 25,3%, ул. Льнозаводская – 18% и ул. Гвардейская 13,1%.

### Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

В 2012 г. в р. М. Березина  было отведено 95,4 тыс. м3сточных вод, в том числе:

недостаточно-очищенных – 95,4 тыс. м3

В 2012 году объем реализации воды потребителям составило 207,3 тыс.м3, а через очистные сооружения отведено 95,4 тыс.м3, что составляет 46 % от всей потребленной воды. Из этого можно сделать вывод, что остальные сточные воды в объеме 111,9 тыс.м3 сброшены без очистки в р. М. Березина через прямые выпуски, что оказывает значительное вредное воздействие на данный водный объект. Данная технологическая схема не соответствует требуемым нормативам качества сточных вод.

Общий объем водоотведения в 2016 г  составил  - 89,5 тыс. м. куб., в том числе реализовано:

- население – 70,0 тыс. м. куб.;

- организациям – 19,5 тыс. м. куб.

Удельный вес водоотведения населения составляет – 78 %, организации – 22%.  Фактический уровень оплаты услуг по  водоснабжению 95%.

Ввиду того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходима реконструкция и модернизация КОС с применением современных технологий.

### Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Одной  из основных проблем в водоотведении является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Важнейшая задача на данный момент это ликвидация прямых выпусков, для чего необходима модернизация существующих очистных сооружений и строительство канализационных насосных станций с целью очистки и обеззараживания недоочищенных сточных вод, поступающих в р.М.Березина, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

Описание технологического цикла водоотведения ООО «Промконсервы» ОП в г. Рудня

Водоотведение осуществляется из всех производств предприятия и из жилого поселка. Канализационные стоки собираются самотеком по коллекторам в сборные камеры КНС (канализационно-насосные станции, на нашем предприятии установлены 3 КНС, в т.ч. 1 КНС на территории поселка МКК), откуда насосами подаются на очистные сооружения. От 2-х домов жилого поселка МКК отдельная КНС качает стоки на очистные. Производственные стоки цеха овощной консервации КНС цеха качает на очистные сооружения, условно-чистые воды сливают на пруд-охладитель и далее на рельеф. Обща протяженность канализационных сетей – 7 км., протяженность коллекторных сетей – 9 км.

Все сточные воды подвергаются биологической очистке с возможностью хлорирования на выходе после очистных сооружений. Производительность очистных сооружений – 3410м3/сутки.

Очистные сооружения работают следующим образом: из приемной камеры очистных, куда поступают все стоки, через песколовки ( 2 шт.), осветлитель-перегниватель, секции аэротенков (4 шт.), отстойники (4 шт., в т.ч. контактный) после хлорирования сточная вода по подземному коллектору самотеком поступает в р.Малая Березина. Ил с иловых площадок по мере его обезвоживания вывозится в качестве удобрения на с/х поля.

Твердые нечистоты от производств и жилого  поселка собираются в мусорные баки и по мере накопления вывозятся на городскую свалку.

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения городского поселения

Водоснабжение потребителей на территории Руднянского городского поселения осуществляется двумя организациями: МУП «Руднятеплоэнерго»  и ООО «Промконсервы» .

Общий объем поднятой воды в 2016 г  составил  - 243,1 тыс. м. куб., в том числе реализовано:

- населению – 158,0 тыс. м. куб.;

- организациям – 40,1 тыс. м. куб.;

- потери в сетях – 45,0 тыс. м. куб..

Удельный вес водопотребления населения составляет – 80 %, организации – 20%.  Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению  растет с каждым годом, за последние 3 года выросла на 3,8 %. Фактический уровень оплаты услуг по  водоснабжению 95%.

Таблица 15

Производственная программа на 2013 год МУП «Руднятеплоэнерго» на услуги по водоснабжению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м³ | 208704,10 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м³ | 2268 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м³ | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м³ | 212992,00 |
| 5. | Объем потерь в объему отпущенной воды в сеть | % | 10 |
| 6. | Объем потерь | м³ | 21616 |
| 7. | Объем воды, используемый на нужды предприятия | м³ | 00,0 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м³ | 191376,00 |
| 8.1. | населению | м³ | 154986 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м³ | 14690 |
| 8.3. | прочим потребителям | м³ | 21700 |

Рис. 5 Использование услуг по водоснабжению по категориям потребителей 2013 г. по  МУП "Руднятеплоэнерго"

Таблица 16

Корректировка объема отпуска питьевой воды  по  МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня) на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 252,17 | 246,63 | 243,10 | 238,90 | 242,10 | 238,90 | 241,10 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 207,17 | 201,63 | 198,10 | 194,90 | 198,10 | 194,90 | 198,10 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоснабжение | тыс.м3 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 6,00 | 5,13 | 6,00 | 5,13 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 202,04 | 196,50 | 192,97 | 188,90 | 192,97 | 188,90 | 192,97 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 157,30 | 158,00 | 157,97 | 156,00 | 157,97 | 156,00 | 157,97 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 19,80 | 18,10 | 18,10 | 16,00 | 18,10 | 16,00 | 18,10 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 24,94 | 20,40 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 |
| 1.3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объем транспортировки питьевой воды | тыс.м3 | 252,17 | 246,63 | 243,10 | 238,90 | 242,10 | 238,90 | 241,10 |
| 2.1. | Из собственных источников | тыс.м3 | 247,04 | 241,50 | 237,97 | 232,90 | 236,97 | 232,90 | 235,97 |
| 2.2. | от других организаций, осуществляющих водоснабжение | тыс.м3 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 6,00 | 5,13 | 6,00 | 5,13 |
| 3. | Потери воды | тыс.м3 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,00 |
| 4. | Темп изменения объема потребления воды | % |  |  |  |  | -0,4% | 0,0% | -0,4% |

Рис. 6 Использование услуг по водоснабжению по категориям потребителей 2016 г. по  МУП "Руднятеплоэнерго"

Рис. 7 Использование услуг по водоснабжению по категориям потребителей 2017-2018 г. по  МУП "Руднятеплоэнерго"

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Руднятеплоэнерго» представлены в следующей таблице.

Таблица 17

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Руднятеплоэнерго» на услуги по водоснабжению на 2013 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Проект предприятия | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 1458,66 | 879,18 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 677,50 | 677,50 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 204,61 | 204,61 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 80,00 | 80,00 |
| 5 | Ремонт и тех. обслуживание | тыс. руб. | 361,70 | 361,70 |
| 6 | Покупная вода | тыс. руб. | 29,10 | 29,10 |
| 7 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 539,70 | 581,77 |
| 8 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 199,80 | 162,96 |
| 9 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 622,03 | 622,03 |
| 10 | Налоги и сьоры | тыс. руб. | 68,80 | 65,81 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 4241,87 | 3664,66 |
| 12 | Прибыль | тыс. руб. | 432,10 | 390,00 |
| 13 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 4673,97 | 4054,66 |

Рис. 8 Распределение затрат в системе водоснабжения 2013 г.

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном  поселении являются:

- Электроэнергия – 24%

- Оплата труда – 18,5%.

- Общие эксплуатационные расходы- 17%

Таблица 18

Корректировка необходимой валовой выручки по  МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня) на услуги по водоснабжению на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 2449,31 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | х | х | 443,6 | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 1019,34 | х | х | х | х |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 782,9 | х | х | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 236,44 | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | х | х | 795,81 | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 190,56 | х | х | х | х |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | х | х | 724,70 | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | х | х | 724,70 | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | х | х | 307 | х | х | х | х |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | х | х | 3481,01 | 0,00 | 3571,72 | 0,00 | 3676,69 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | х | х | 1103,01 | 1181,05 | 1204,40 | 1272,71 | 1281,45 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | х | х | 132,37 | 0,00 | 138,70 | 0,00 | 149,35 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по покупке воды | тыс.руб. | х | х | 42,12 | 0 | 44,35 | 0 | 46,99 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | х | х | 90,22 | 0,00 | 94,35 | 0,00 | 102,36 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 4345,53 | 4611,25 | 4716,38 | 5278,69 | 4914,83 | 5608,50 | 5107,48 |
| II. | Амортизация | тыс.руб. | 90,20 | 81,60 | 81,00 | 80,00 | 81,00 | 80,00 | 81,00 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 4435,73 | 4692,85 | 4927,38 | 5488,69 | 5125,83 | 5818,50 | 5318,48 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | х | х | х |  | 2% |  | 3% |
|  | Индекс потребительских цен | % | х | х | х |  | 4,70% |  | 4,00% |
|  | Индекс количества активов | % | х | х | х | 100% | 100% | 100% | 100% |

Рис. 9 Распределение затрат в системе водоснабжения 2016 г.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУП «Руднятеплоэнерго на 2013 г.

Таблица 19

| № | Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается) руб./м³ |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - население - прочие потребители | 20,58 20,58 | 21,80 21,80 |

Объем реализации воды в 2012 году составил: 230,0 тыс.м. куб; 2011г-227,1 тыс.м.,2010г.-2017,6 тыс.м. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические  нужды, потерями воды в сети  и общий баланс представлен таблице.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУП «Руднятеплоэнерго на 2016-2018г.

| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | население | прочие потребители |
| Водоснабжение |  |  |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 24,36 | 24,36 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 25,39 | 25,39 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 25,39 | 25,39 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 26,59 | 26,59 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 26,59 | 26,59 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 27,92 | 27,92 |

Таблица 20

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 11 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 217,6 | 227,1 | 230 |
| 22 | Объем отпуска воды в сеть | тьс.м3 | 217,6 | 227,1 | 230 |
| 33 | Объем потерь | тыс.м3 | 21,6 | 20,7 | 22,7 |
| 44 | Объем реализации воды потребителям | тыс. м3 | 196 | 206,4 | 207,3 |
| 55 | Расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды | тыс.кВт*час | 313,5 | 313,8 | 378,9 |

Рис. 10  Динамика выработки и реализация воды 2010-2012 гг

Рис. 11 Динамика изменение потерь 2010-2012 гг.

Согласно приведенным выше данным потери воды составляет 22,7 тыс. куб.м. в 2012г или 10%.

Обоснование объемов потребление холодной воды на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 21

Расчет объемов производства ООО МУП «Руднятеплоэнерго» по населению Руднянского городского поселения

| № п/п | Норма водопотребления | Кол-во дней пользования услугой в год | Количество пользователей | Объем водопотребления в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,06 м.кб/сутки | 365 | 458 | 10030 |
| 2 | 0,15 м.кб/сутки | 365 | 221 | 12100 |
| 3 | 0,19 м.кб/сутки | 365 | 496 | 34398 |
| 4 | 0,04 м.кб/сутки | 365 | 261 | 4763 |
| 5 | 0,120 м.кб/сутки | 365 | 118 | 5168 |
| 6 | 0,095 м.кб/сутки | 365 | 464 | 16089 |
| 7 | 0,22 м.кб/сутки | 12 | 9 | 24 |
| 8 | 0,43 м.кб/сутки | 12 | 119 | 614 |
| 9 | 0,0055 м.кб/сутки | 365 | 145 | 291 |
| 10 | 0,050 м.кб/сутки | 365 | 6 | 110 |
| 11 | 0,015 м.кб/сутки | 365 | 6 | 33 |
| 12 | по счетчику | 365 | 3147 | 73366 |
|  | ИТОГО |  | 5450 | 154986 |

Таблица 22

Перечень предприятий (организаций), с указанием количества потребляемой воды из горводопровода

| Наименование организации | водоснабжение. м куб в год |
| --- | --- |
| По нормативам |  |
| ГУ мировых судей | 45,96 |
| ГУ Упр.Пенс.фонда | 89,95 |
| ГУ"Смол. обл. центр по гидромет. имонитор.окр.среды" | 21,96 |
| ИП Блинников | 329,04 |
| ИП Нестереннков В.П. | 17,24 |
| ИП Панфилов год | 49,2 |
| МРИ ФНС по Смол.обл | 266,84 |
| МУП Ред. "Руднянский голос" | 51,6 |
| Нотариальная контора год | 12 |
| ОАО Смоленскэнергосбыт | 87,72 |
| ОАО "Ростелеком" | 80,4 |
| МО МВД "Руднянский" | 285,6 |
| ОГУЗ МЦ Резерв кв. | 55 |
| ООО "Бест" | 180 |
| Прокуратура Смол.обл. Кв. | 2,9 |
| ОАО"Славянка" | 62,4 |
| СОГУ Рудн.компл.ЦСО насел. | 45 |
| СОГУ ЦЗН Рудн.района | 41,4 |
| Упр.Федер.судебн. Пристав. | 5,9 |
| УФСБ России | 46,32 |
| ФГУЗ Центр гигиены и эпид. | 61,44 |
| ФГУП Почта России | 204,24 |
| ЦБС Рудн.р-на Западная | 4,68 |
| ЦБС Рудн.р-на Мелиораторов | 4,68 |
| Итого | 2127,07 |
| По счетчикам |  |
| Администрация МО Руднянский район | 1169 |
| ЗАО "Партнер" | 14 |
| ЗАО Автосервис | 817 |
| ИП Битюгина | 12 |
| ИП Боровиков | 107 |
| ИП Гавриленков | 43 |
| ИП Губко | 281 |
| ИП Ибадова Р.А.К. | 330 |
| ИП Кобзарева | 72 |
| ИП КубраковА.А. | 114 |
| ИП Мандрикова | 262 |
| ИП Лежнина | 20 |
| ИП Нахаева | 43 |
| ИП Озолин И.И. | 68 |
| ИП Озолина Г.В. | 50 |
| ИП Рудаков | 293 |
| ИП Рудаков ТД"Луна" | 42 |
| ИП Савченков С.В. | 290 |
| ИП Тихачева Г.П. | 95 |
| ИП Усачев А.А. | 16 |
| ИП Филатенков Ю.В. | 82 |
| ИП Фроленков АА | 49 |
| Романов Ю.И. | 22 |
| Романов А.Б. | 261 |
| МБДОУ д/с Огонек | 446 |
| МБДОУ д/с Огонек по акту | 651,2 |
| МБДОУ д/с Светлячок | 650 |
| Спортивная школа | 629,125 |
| МОУ СШ № 1 | 1392 |
| МОУ СШ № 2 | 581 |
| "МРСК Центра" | 328,3 |
| ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" | 12858 |
| МО МВД "Руднянский" | 200 |
| МУК Руднянская РЦКС (ГДК) | 505 |
| МУ ЦБС (СКЦ) | 451 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 65 |
| ОАО "Ростелеком" | 11 |
| ОАО 1897 Авто | 621 |
| ОАО Рудняплодородие | 12 |
| ОАО Смоленскоблгаз | 209 |
| ОАО Фармация-Смоленск | 170 |
| ОАО"НК"Роснефть" | 112 |
| ООО "ЕТС-Запад" | 3081 |
| ООО Майдан | 242,52 |
| ООО МайданПласт | 664 |
| ООО "Смолпожсервис" | 5 |
| ООО Хлебокомбинат | 1597 |
| ООО "Гарант" | 38 |
| ООО"Стоматология+" | 164 |
| ООО "Росвест" | 568 |
| ООО "Оптимальная тепловая энергетика" | 459 |
| ООО"Техоборудование и снабжение" | 246 |
| ООО"Центр-Плюс" | 99 |
| Прокуратура Смол.обл. | 50 |
| ПУ ФСБ России | 25 |
| РОСИНКАС | 12 |
| Руднянский колледж | 237 |
| Руднянское РАЙПО | 1629 |
| Сбербанк России ОАО | 1637 |
| СОГУ Руднянская ветстанция | 112 |
| СОГУП Руднянское ДРСУ | 507 |
| Упр.Федер.судебн. Пристав. | 11 |
| Управление суд. департамента | 60 |
| УФК Казначейство | 60,03 |
| Итого | 34262,93 |
| ВСЕГО | 36390 |
| в том числе бюджетн. организ. | 14690,525 |

Таблица 23

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов по МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Водоснабжение

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 3481,00 | x | x |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0,72 | 0,64 | 0,62 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,5 | 18,2 | 17,8 |

Таблица 24

Планируемый объем подачи воды МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м | 198,1 | 198,1 | 198,1 |

Таблица 25

Производственная программа на 2013 год ООО «Промконсервы» на услуги по водоснабжению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. м3 | 1040,10 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | тыс. м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 1040,10 |
| 5. | Объем потерь | тыс. м3 | 0,00 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | тыс. м3 | 0,00 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | тыс. м3 | 942,38 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | тыс. м3 | 97,72 |
| 8.1. | населению | тыс. м3 | 95,47 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | тыс. м3 | 0,72 |
| 8.3. | прочим потребителям | тыс. м3 | 1,53 |

Рис. 12 Структура использования услуг по водоснабжению по категориям потребителей 2013г.

Таблица 26

Корректировка объема отпуска питьевой воды  по  ООО "Промконсервы" (г. Смоленск) на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Предложения Департамента | Предложения Департамента |
| 1. | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.м3 | 995,59 | 995,59 | 995,62 | 995,62 | 995,62 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 895,00 |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 100,59 | 100,59 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 100,59 | 100,59 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 92,93 | 92,93 | 92,96 | 92,96 | 92,96 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 |
| 1.3 | Потребление на собственные нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Объем транспортировки питьевой воды | тыс.м3 | 995,59 | 995,59 | 995,59 | 995,62 | 995,62 |
| 2.1. | Из собственных источников | тыс.м3 | 995,59 | 995,59 | 995,59 | 995,62 | 995,62 |
| 2.2. | от других организаций, осуществляющих водоснабжение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потери воды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Темп изменения объема потребления воды | % |  |  |  |  | 0,0% |

Рис. 13 Структура использования услуг по водоснабжению по категориям потребителей 2016-2018г.

Основные экономические характеристики предприятия ООО «Промконсервы» представлены в следующей таблице.

Таблица 27

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период 2012 | На 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт |  |
| Водоснабжение Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 539,78 527,64 3,98 8,16 | 593,69 580,34 4,38 8,97 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | руб. | 6438,35 569,73 556,92 4,20 8,61 | 6939,33 614,06 600,26 4,53 9,28 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | -29,95 | -20,38 |
| Поднято воды | т.м3 | 1103,72 | 1103,72 |
| Получено воды со стороны | т.м3 | - | - |
| Реализовано воды, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.м3 | 97,67 97,67 95,47 0,72 1,48 | 97,67 97,67 95,472 0,72 1,48 |
| На собств. Нужды |  | 1006,05 | 1006,05 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 5,83 | 6,29 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 5,28 | 5,87 |
| Численность работающих, всего | чел. | 8,50 | 8,50 |
| в т.ч. АУП | чел. | 0,50 | 0,50 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 13634,00 | 13502,00 |
| в т.ч. АУП | руб. | 18666,00 | 18666,00 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 14078,00 | 14078,00 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 355 390,00 | 540 000,00 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 658 422,00 | 630 000,00 |

Таблица 28

Корректировка необходимой валовой выручки по ООО "Промконсервы"                        (г. Смоленск) на услуги по водоснабжению  на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Предложения Департамента | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 1278,10 | х | х |
| 1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | х | х | 538,89 | х | х |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 731,14 | х | х |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 558,55 | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 172,59 | х | х |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | х | х | 8,07 | х | х |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 0,00 | х | х |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | х | х | 1104,11 | х | х |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | х | х | 430,00 | х | х |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 674,11 | х | х |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 514,98 | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 159,13 | х | х |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | х | х | 283,74 | х | х |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | х | х | 2665,95 | 2735,42 | 2815,81 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | х | х | 3179,04 | 3374,92 | 3590,81 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | х | х | 449,47 | 513,00 | 585,47 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по покупке воды | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | х | х | 449,47 | 513,00 | 585,47 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 5606,53 | 5487,23 | 6294,46 | 6623,34 | 6992,09 |
| II. | Амортизация | тыс.руб. | 652,45 | 1129,83 | 628,60 | 577,08 | 569,71 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 6258,98 | 6617,06 | 6923,06 | 7200,42 | 7561,80 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | х | х | х | 2% | 3% |
|  | Индекс потребительских цен | % | х | х | х | 4,7% | 4,0% |
|  | Индекс количества активов | % | х | х | х | 100% | 100% |

Таблица 29

Тариф на холодную воду ООО «Промконсервы» на 2013 г.

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 |
| Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 5,87 5,87 | 6,10 6,10 | 6,93 6,93 | 7,20 7,20 |

Таблица 30

Одноставочные тарифы на холодную питьевую воду для ООО "Промконсервы" (г. Смоленск) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб. м |
| --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
|  | население | прочие потребители | население | прочие потребители |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2016 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 6,82 | 6,82 | 8,05 | 8,05 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 7,09 | 7,09 | 8,37 | 8,37 |
| 2017 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 7,09 | 7,09 | 8,37 | 8,37 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 7,56 | 7,56 | 8,92 | 8,92 |
| 2018 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 7,56 | 7,56 | 8,92 | 8,92 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 7,97 | 7,97 | 9,4 | 9,4 |

Таблица 31

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов по ООО "Промконсервы" (г. Смоленск)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Водоснабжение

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2665,95 | x | x |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 4.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |

Таблица 32

Планируемый объем подачи воды ООО "Промконсервы" (г. Смоленск) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи питьевой воды в год, тыс. куб. м | 995,62 | 995,62 | 995,62 |

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения городского поселения

На территории Руднянского городского поселения работают несколько очистных сооружений: ОС Рудняплодородие, ОС "РУДНЯАГРОТЕХСЕРВИС", ОС БАНИ, ОС МЕЛИОРАТОРОВ. в г. Рудня  есть семь канализационных насосных станций , обслуживаемая  МУП «Руднятеплоэнерго».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Руднятеплоэнерго»  на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 33

Производственная программа МУП «Руднятеплоэнерго» на услуги по водоотведению 2013г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Предложение Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м³ | 92707,00 |
| 2. | Объем стоков на нужды предприятия | м³ | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м³ | 92707,00 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м³ | 92707,00 |
| 4.1. | населению | м³ | 75273,00 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | м³ | 4997,00 |
| 4.3. | прочим потребителям | м³ | 12437,00 |

Рис. 14Распределение потребления воды по группам потребителей 2013г.

Основным потребителем канализации является население – 81,2%

Таблица 34

Корректировка объема отпуска сточных вод по   МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 73,40 | 73,45 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 5,70 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 16,30 | 11,85 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 4. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 95,40 | 90,64 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 | 89,54 |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Рис. 15 Распределение потребления воды по группам потребителей 2016г.-2018г.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Руднятеплоэнерго» представлены в следующей таблице.

Таблица 35

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Руднятеплоэнерго» на услуги по водоотведению 2013 г.

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Проект предприятия | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 164,23 | 70,56 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 627,20 | 627,20 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 189,40 | 189,41 |
| 4 | Амортизация | тыс. руб. | 117,10 | 65,90 |
| 5 | Ремонт и тех. обслуживание | тыс. руб. | 10,60 | 10,60 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 453,90 | 453,90 |
| 7 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 185,00 | 140,81 |
| 8 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 575,80 | 499,04 |
| 9 | Налоги и сборы | тыс. руб. | 42,00 | 20,83 |
| 10 | Плата за загрязнения | тыс. руб. | 18,00 | 5,26 |
| 11 | Себестоимость | тыс. руб. | 2383,23 | 2083,51 |
| 12 | Прибыль | тыс. руб. | 69,90 | 0,00 |
| 13 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 2453,13 | 2083,51 |

Рис. 16 Распределение затрат в системе водоотведения 2013г..

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном поселении являются:

- Оплата труда – 30,1%.

- Общие эксплуатационные расходы- 24%,

- Прочие прямые расходы – 21,8%

Таблица 36

Корректировка необходимой валовой выручки по   МУП «Руднятеплоэнерго» (г. Рудня) на услуги по водоотведению на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Проект организации | Предложения Департамента | Проект организации | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 1840,69 | х | х | х | х |
| 1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | х | х | 217,27 | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 1042,02 | х | х | х | х |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 800,32 | х | х | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 241,70 | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | х | х | 430,11 | х | х | х | х |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 151,30 | х | х | х | х |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | х | х | 52,30 | х | х | х | х |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | х | х | 52,30 | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | х | х | 154 | х | х | х | х |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х | х | х |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | х | х | 2046,80 | 0,00 | 2100,14 | 0,00 | 2161,86 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | х | х | 505,9 | 564,21 | 552,92 | 642,73 | 588,29 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | х | х | 47,74 | 0,00 | 49,66 | 0,00 | 50,63 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | х | х | 47,74 | 0 | 49,66 | 0 | 50,63 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 2266,25 | 2446,02 | 2600,44 | 3712,22 | 2702,71 | 3901,43 | 2800,78 |
| II. | Амортизация | тыс.руб. | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 2383,35 | 2563,12 | 2717,54 | 3829,32 | 2819,81 | 4018,53 | 2917,88 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | х | х | х |  | 2% |  | 3% |
|  | Индекс потребительских цен | % | х | х | х |  | 4,7% |  | 4,0% |
|  | Индекс количества активов | % | х | х | х | 100% | 100% | 100% | 100% |

Рис. 17 Распределение затрат в системе водоотведения 2016г..

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на канализацию для МУП «Руднятеплоэнерго» на 2013 г.

Таблица 37

Тариф на водоотведение  МУП «Руднятеплоэнерго» на 2013 г

| Наименование услуг | Размер тарифа (НДС не облагается) руб./м³ |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| Услуги по водоотведению: - население - прочие потребители | 21,78 21,78 | 23,17 23,17 |

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду МУП «Руднятеплоэнерго на 2016-2018г.

Таблица 38

Одноставочные тарифы на водоотведение для МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./м3 (НДС не облагается) |
| --- | --- |
|  | население | прочие потребители |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 29,76 | 29,76 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 30,94 | 30,94 |
| 2017 год |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 30,94 | 30,94 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 32,32 | 32,32 |
| 2018 год |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,32 | 32,32 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 33,93 | 33,93 |

Обоснование объемов сточных вод на 2013 г. приведено в следующей таблице.

Таблица 39

Расчет потребления услуг водоотведения населением

| Вид благоустройства | Чел. | Водоотведение м³/чел. в месяц | Водоотведение в год |
| --- | --- | --- | --- |
| - при наличии водопроводного ввода | 458 | 1,83 | 10057,7 |
| холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн | 464 | 2,89 | 16091,5 |
| холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 221 | 4,56 | 12093,1 |
| холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель | 253 | 5,78 | 17548,1 |
| холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный разбор | 254 | 6,39 | 19476,7 |
| Итого |  |  | 75267,1 |

Основным потребителями услугой канализации являются:

- холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель – 19,5 тыс куб.м.

- холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель – 17,5 тыс куб.м.

Таблица 40

Основные потребители услуг канализации

| Наименование организации | водоотведение.м.куб.в год |
| --- | --- |
| По нормативам |  |
| ГУ мировых судей | 45,96 |
| ГУ Упр.Пенс.фонда | 89,95 |
| ИП Блинников | 329,04 |
| ОАО Смоленскэнергосбыт | 87,72 |
| ОГУЗ МЦ Резерв кв. | 55 |
| СОГУ ЦЗН Рудн.района | 41,4 |
| УФСБ России | 46,32 |
| ЦБС Рудн.р-на Западная | 4,68 |
| ЦБС Рудн.р-на Мелиораторов | 4,29 |
| Итого | 779,96 |
| По счетчикам |  |
| Администрация МО Руднянский район | 1169 |
| ИП Битюгина | 12 |
| ИП Кобзарева | 72 |
| ИП Мандрикова | 262 |
| ИП Озолин И.И. | 68 |
| ИП Озолина Г.В. | 50 |
| ИП Рудаков | 250 |
| ИП Рудаков ТД"Луна" | 42 |
| ИП Фроленков АА | 49 |
| МБДОУ д/с Огонек | 446 |
| МБДОУ д/с Светлячок | 650 |
| Спортивная школа | 30 |
| МОУ СШ № 1 | 1392 |
| МОУ СШ № 2 | 581 |
| "МРСК Центра" | 328,3 |
| МУК Руднянская РЦКС (ГДК) | 505 |
| ОАО Рудняплодородие | 12 |
| ОАО Смоленскоблгаз | 209 |
| ООО "ЕТС-Запад" | 3081 |
| ООО Майдан | 242,52 |
| ООО МайданПласт | 664 |
| ООО "Росвест" | 568 |
| ООО"Техоборудование и снабжение" | 246 |
| Прокуратура Смол.обл. | 50 |
| ПУ ФСБ России | 25 |
| РОСИНКАС | 12 |
| Руднянский колледж | 237 |
| Руднянское РАЙПО | 1222,5 |
| Управление суд. департамента | 60 |
| Итого | 12449,32 |
| ВСЕГО | 13229,28 |
| в том числе бюджетн. организ. | 4997,0 |

Таблица 41

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов по МУП "Руднятеплоэнерго" (г. Рудня)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Водоотведение

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 2046,8 | x | x |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварий и засоров | ед./км | 0,45 | 0,38 | 0,33 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 42

Планируемый объем отпуска сточных вод по МУП "Руднятеплоэнерго"        (г. Рудня) на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска сточных вод в год, тыс. куб. м | 89,54 | 89,54 | 89,54 |

Ниже приведена производственная программа ООО «Промконсеравы»

Таблица 43

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и

качества услуг в сфере водоотведения 2013г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 873,68 |
| 2. | Объем стоков на нужды предприятия | м3 | 791,58 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 873,68 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 82,10 |
| 4.1. | населению | м3 | 80,19 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | м3 | 0,6 |
| 4.3. | прочим потребителям | м3 | 1,31 |

Таблица 44

Корректировка объема отпуска сточных вод  по  ООО "Промконсервы" (г. Смоленск) на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Предложения Департамента | Предложения Департамента |
| 1. | Объем принятых сточных вод | тыс.м3 | 873,69 | 873,69 | 873,67 | 873,67 | 873,67 |
| 1.1. | Хозяйственные нужды организации | тыс.м3 | 791,58 | 791,58 | 791,56 | 791,56 | 791,56 |
| 1.2. | По абонентам: | тыс.м3 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 1.2.1. | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | от собственных абонентов всего, в том числе: | тыс.м3 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 | 82,11 |
| 1.2.2.1. | от населения | тыс.м3 | 80,20 | 80,20 | 80,20 | 80,20 | 80,20 |
| 1.2.2.2. | от бюджетных потребителей | тыс.м3 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 1.2.2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2. | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.м3 | 873,69 | 873,69 | 873,69 | 873,67 | 873,67 |
| 2.1. | На собственные очистные сооружения | тыс.м3 | 873,69 | 873,69 | 873,69 | 873,67 | 873,67 |
| 2.2. | Другим организациям | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.м3 | 873,69 | 873,69 | 873,69 | 873,67 | 873,67 |
| 4. | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.м3 | 873,69 | 873,69 | 873,69 | 873,67 | 873,67 |
| 5. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % |  |  |  |  | 0,0% |

Таблица 45

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Промконсервы» в сфере водоотведения на период регулирования с 01.04.2013 по 31.03.2014

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Проект предприятия | Предложения Экспертного совета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 1772,93 | 2947,21 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 682,76 | 682,76 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 207,56 | 207,56 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 2095,51 | 476,70 |
| 5. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 834,50 | 762,63 |
| 6. | Материалы | тыс.руб. | 308,45 | 308,45 |
| 7. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 629,95 | 434,66 |
| 8. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 266,02 | 215,56 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 15,10 | 15,10 |
| 10. | Налоги | тыс.руб. | 115,04 | 150,77 |
| 11. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 207,98 | 352,91 |
| 12. | Плата за загрязнения | тыс.руб. | 35,73 | 35,73 |
| 13. | Прочие косвенные расходы | тыс.руб. | 144,93 | 0,00 |
| 14. | Себестоимость | тыс.руб. | 7316,46 | 6590,04 |
| 15. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Объем финансовых потребностей -всего | тыс.руб. | 7316,46 | 6590,04 |
| 17. | Объем пропущенных сточных вод | тыс.руб. | 923,72 | 873674,58 |

Таблица 46

Корректировка необходимой валовой выручки по  ООО "Промконсервы"                       (г. Смоленск) на услуги по водоотведению на 2017 - 2018 годы

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Принято Департаментом на 2014 год | Принято Департаментом на 2015 год | Принято Департаментом на 2016 год | На период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
|  |  |  |  |  |  | Предложения Департамента | Предложения Департамента |
| 1.1. | Производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 2207,63 | х | х |
| 1.1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | х | х | 1041,60 | х | х |
| 1.1.2. | Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 809,19 | х | х |
|  | Оплата труда производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 618,89 | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды производственного персонала | тыс.руб. | х | х | 190,30 | х | х |
| 1.1.3. | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | х | х | 15,11 | х | х |
| 1.1.4. | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | х | х | 341,73 | х | х |
| 1.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | х | х | 1090,22 | х | х |
| 1.2.1. | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | х | х | 476,00 | х | х |
| 1.2.2. | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х |
| 1.2.3. | Расходы на оплату труда ремонтного персонала и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 614,22 | х | х |
|  | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 469,63 | х | х |
|  | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | тыс.руб. | х | х | 144,59 | х | х |
| 1.3. | Цеховые расходы | тыс.руб. | х | х | 226,32 | х | х |
| 1.4. | Административные расходы | тыс.руб. | х | х | 0 | х | х |
| 1. | Операционные расходы | тыс.руб. | х | х | 3524,17 | 3616,97 | 3723,27 |
| 2. | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | х | х | 3517,4 | 3785,79 | 4027,96 |
| 3. | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | х | х | 174,00 | 175,53 | 175,53 |
| 3.1. | Расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | х | х | 174,00 | 175,53 | 175,53 |
| 3.3. | Расходы на аренду | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | х | х | 0 | 0 | 0 |
| I. | Текущие расходы | тыс.руб. | 6345,19 | 6928,52 | 7215,57 | 7578,29 | 7926,76 |
| II. | Амортизация | тыс.руб. | 476,70 | 476,70 | 707,57 | 707,57 | 707,57 |
| III. | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 6821,89 | 7405,22 | 7923,14 | 8285,86 | 8634,33 |
|  | Индекс эффективности расходов | % | х | х | х | 2% | 3% |
|  | Индекс потребительских цен | % | х | х | х | 4,7% | 4,0% |
|  | Индекс количества активов | % | х | х | х | 100% | 100% |

Таблица 47

Тарифы на водоотведение ООО «Промконсервы»  для расчетов с потребителями

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) | Размер тарифа, руб./м3 (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 | с 01.04.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.03.2014 |
| Услуги по водоотведению: - население; - прочие потребители | 7,46 7,46 | 7,57 7,57 | 8,80 8,80 | 8,93 8,93 |

Таблица 48

Одноставочные тарифы на услуги по водоотведению для ООО "Промконсервы" (г. Смоленск) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

| Периоды действия тарифов | Размер тарифа, руб./куб. м |
| --- | --- |
|  | без НДС | с НДС |
|  | население | прочие потребители | население | прочие потребители |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 2016 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 8,91 | 8,91 | 10,51 | 10,51 |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 9,23 | 9,23 | 10,89 | 10,89 |
| 2017 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 9,23 | 9,23 | 10,89 | 10,89 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 9,81 | 9,81 | 11,58 | 11,58 |
| 2018 год: |  |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 9,81 | 9,81 | 11,58 | 11,58 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,22 | 10,22 | 12,06 | 12,06 |

Таблица 49

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов по ООО "Промконсервы" (г. Смоленск)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Водоотведение

| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 3524,17 | x | x |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | x | 2,0 | 3,0 |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварий и засоров | ед./км | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 50

Объем отпуска сточных вод ООО "Промконсервы" (г. Смоленск)

на период регулирования с 01.01.2016 по 31.12.2018

Водоотведение

| Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска сточных вод в год, тыс. куб. м | 873,67 | 873,67 | 873,67 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана городского поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В Руднянском городском поселении все источники хозяйственно питьевого водоснабжения имеют  зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, их эксплуатация осуществляется в соответствии с установленными нормативными требованиями.

Направления развития водоснабжения городского поселения

В генеральном плане развития городского поселения рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от сети городского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка обеспечена полным инженерным оборудованием.  Водоснабжение существующей малоэтажной усадебной застройки, возможно, обеспечить внутренним водопроводом при надлежащей реконструкции, либо от водоразборных колонок, радиус действия которых - не более 100 м.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Действующая система водообеспечения города основана на отдельностоящих артскважинах необъединенных между собой водопроводными сетями. Для повышения надежности системы водопроводные сети следует закольцевать. Так как за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 21,0 км сетей.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.

Направление в развитии пожаротушения

На расчетный период:

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

Таблица 50

Нормы расхода воды на пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

| Проектный срок | Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, час | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 очередь | 9,5 | 1 | 3 | 1 х 15 + 10 | 270 |
| Расчетный срок | 10,0 | 2 | 3 | 2 х 15 + 10 | 432 |

Расход воды на наружное пожаротушение на первую очередь составит – 15 л/с, а на расчетный срок – 30 л/с; дополнительно принят расход на внутреннее пожаротушение 10 л/с (2 струи по 5 л/с).

Общий расход воды при 3-х часовом тушении пожара составит на первую очередь – 270 м3/сут, а на расчетный срок – 432 м3/сут.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 51

Баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса (тыс куб.м)

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на промывку сетей | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2013 год | вода питьевого качества | 208,7 | 208,7 | 2,27 | 21,62 | 191,38 |  |  |  | 191,38 | 14,69 | 154,99 | 21,70 |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2016 год | вода питьевого качества | 243,1 | 0 | 243,1 | 45 | 198,1 |  |  |  | 198,1 | 18,1 | 157,97 | 22,03 |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2017 год | вода питьевого качества | 242,1 | 0 | 242,1 | 44 | 198,1 |  |  |  | 198,1 | 18,1 | 157,97 | 22,03 |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2018 год | вода питьевого качества | 241,1 | 0 | 241,1 | 43 | 198,1 |  |  |  | 198,1 | 18,1 | 157,97 | 22,03 |
| ООО «Промконсервы» | 2013 год | вода питьевого качества | 1040,1 | 0 | 1040,1 |  | 1040,1 | 942,4 |  | 942,4 | 97,7 | 0,7 | 95,5 | 1,5 |
| ООО «Промконсервы» | 2016 год | вода питьевого качества | 995,62 | 0 | 995,62 | 0 | 995,62 | 895 |  | 895 | 100,62 | 0,72 | 92,96 | 6,94 |
| ООО «Промконсервы» | 2017 год | вода питьевого качества | 995,62 | 0 | 995,62 | 0 | 995,62 | 895 |  | 895 | 100,62 | 0,72 | 92,96 | 6,94 |
| ООО «Промконсервы» | 2018 год | вода питьевого качества | 995,62 | 0 | 995,62 | 0 | 995,62 | 895 |  | 895 | 100,62 | 0,72 | 92,96 | 6,94 |

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в Руднянском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

Таблица 52

Прогноз потребления воды населением в

Руднянском городском поселении (Куб.м)

| № п/п | Норма водопотребления | Кол-во дней пользования услугой в год | Количество чел 2012 г | Объем водопотребления в 2012 г | Количество чел 2028 г | Объем водопотребления в2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Руднятеплоэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | 0,06 м.кб/сутки | 365 | 458 | 10030 | 463 | 10140,5 |
| 2 | 0,15 м.кб/сутки | 365 | 221 | 12100 | 223 | 12232,8 |
| 3 | 0,19 м.кб/сутки | 365 | 496 | 34398 | 501 | 34776,0 |
| 4 | 0,04 м.кб/сутки | 365 | 261 | 4763 | 264 | 3852,5 |
| 5 | 0,120 м.кб/сутки | 365 | 118 | 5168 | 119 | 5225,3 |
| 6 | 0,095 м.кб/сутки | 365 | 464 | 16089 | 469 | 16266,2 |
| 7 | 0,22 м.кб/сутки | 12 | 9 | 24 | 9 | 24,0 |
| 8 | 0,43 м.кб/сутки | 12 | 119 | 614 | 120 | 620,8 |
| 9 | 0,0055 м.кб/сутки | 365 | 145 | 291 | 147 | 294,3 |
| 10 | 0,050 м.кб/сутки | 365 | 6 | 110 | 6 | 110,7 |
| 11 | 0,015 м.кб/сутки | 365 | 6 | 33 | 6 | 33,2 |
| 12 | по счетчику | 365 | 3147 | 73683 | 3182 | 74493,5 |
|  | ИТОГО |  | 5450 | 155303 | 5510 | 158069,8 |
| ООО «Промконсервы» |  | 95500 |  | 96500 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 53

Перспективный баланс водоснабжения по организации коммунального комплекса (тыс куб.м)

| Наименование организации | Период | Вид товара | Поднято воды | Подано воды в сеть | Получено со стороны | Потери воды | Отпущено воды всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, вт.ч. | На ОС | прочие | Всего | Бюджетные | Население | Прочие |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2018 год | вода питьевого качества | 241,1 | 0 | 241,1 | 43 | 198,1 |  |  |  | 198,1 | 18,1 | 157,97 | 22,03 |
| ООО «Промконсервы» | 2018 год | вода питьевого качества | 995,62 | 0 | 995,62 | 0 | 995,62 | 895 |  | 895 | 100,62 | 0,72 | 92,96 | 6,94 |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2028 год | вода питьевого качества | 213,81 | 213,81 | 2,27 | 21,62 | 194,46 |  |  |  | 194,46 | 14,69 | 158,07 | 21,70 |
| ООО «Промконсервы» | 2028 год | вода питьевого качества | 1041,1 | 1041,1 |  |  | 1041,1 | 942,4 |  | 942,4 | 98,7 | 0,7 | 96,5 | 1,5 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 54

Баланс водоотведения по организации коммунального комплекса (тыс.куб)

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2013 год | 92,707 |  | 92,707 | 4,997 | 75,273 | 12,437 |  | 92,707 |  |  |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2016 год | 89,54 |  | 89,54 | 5,34 | 70,0 | 14,20 |  | 89,54 |  |  |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2017 год | 89,54 |  | 89,54 | 5,34 | 70,0 | 14,20 |  | 89,54 |  |  |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2018 год | 89,54 |  | 89,54 | 5,34 | 70,0 | 14,20 |  | 89,54 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2013 год | 873 ,6746 | 7915,775 | 82,0971 | 0,600 | 80,1885 | 1,3086 |  | 873,6746 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2016 год | 873,67 | 791,58 | 82,11 | 0,6 | 80,2 | 1,31 |  | 873,67 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2017 год | 873,67 | 791,58 | 82,11 | 0,6 | 80,2 | 1,31 |  | 873,67 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2018 год | 873,67 | 791,58 | 82,11 | 0,6 | 80,2 | 1,31 |  | 873,67 |  |  |  |

Из приведенных данных, следует, что все сточные воды МУП «Руднятеплоэнерго» поступают от потребителей, в то время как большая часть сточных вол ООО «Промконсервы» расходуется на нужды предприятия. Организации не передают сточные воды другим организациям для подачи через очистные сооружения. Все полученные стоки проходят очистные сооружения. В зданиях, строениях и сооружениях отсутствуют приборы учета принимаемых сточных вод.

Ниже приведены диаграммы о структурном поступлении сточных вод в Руднянском городском поселении за 2013 г. Основное поступление сточных вод осуществляется от населения.

Рис. 17 Структурный баланс поступления сточных вод МУП «Руднятеплоэнерго»

Рис. 18 Структурный баланс поступления сточных вод ООО «Промконсервы»

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в Руднянском городском поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования. Принимаем на конец расчетного периодо объем водооведения равным объему водопотребления. Также в приведенной таблице показано распределение поступление сточных вод по типам абонентов-население.

Таблица 55

Прогноз поступления сточных вод от населения 2028 г.

| № п/п | Норма водопотребления | Кол-во дней пользовани | Количество чел 2028 г | Объем водоотведения в2028 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Руднятеплоэнерго» |  |  |
| 1 | 0,06 м.кб/сутки | 365 | 463 | 10140,5 |
| 2 | 0,15 м.кб/сутки | 365 | 223 | 12232,8 |
| 3 | 0,19 м.кб/сутки | 365 | 501 | 34776,0 |
| 4 | 0,04 м.кб/сутки | 365 | 264 | 3852,5 |
| 5 | 0,120 м.кб/сутки | 365 | 119 | 5225,3 |
| 6 | 0,095 м.кб/сутки | 365 | 469 | 16266,2 |
| 7 | 0,22 м.кб/сутки | 12 | 9 | 24,0 |
| 8 | 0,43 м.кб/сутки | 12 | 120 | 620,8 |
| 9 | 0,0055м.кб/сутки | 365 | 147 | 294,3 |
| 10 | 0,050 м.кб/сутки | 365 | 6 | 110,7 |
| 11 | 0,015 м.кб/сутки | 365 | 6 | 33,2 |
| 12 | по счетчику | 365 | 3182 | 74493,5 |
|  | ИТОГО |  | 5510 | 158069,8 |
| ООО «Промконсервы» |  | 96500 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 56

Перспективный баланс водоотведения по организации коммунального комплекса

| Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через собственные ОС | Передано сточных вод другим канализациями | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет | Население | прочие | Принято от других ОС |  | Всего | на ОС |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2018 год | 89,54 |  | 89,54 | 5,34 | 70,0 | 14,20 |  | 89,54 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2018 год | 873,67 | 791,58 | 82,11 | 0,6 | 80,2 | 1,31 |  | 873,67 |  |  |  |
| МУП «Руднятеплоэнерго» | 2028 год | 175,5038 |  | 175,5038 | 4,997 | 158,0698 | 12,437 |  | 93,529 |  |  |  |
| ООО «Промконсервы» | 2028 год | 889,9861 | 791,5775 | 98,4086 | 0,600 | 96,500 | 1,3086 |  | 874,5566 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В генеральном плане развития городского поселения рассмотрены вопросы дальнейшего развития разводящих водопроводных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

Водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от сети городского водопровода, которая является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд.

Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Вся проектируемая застройка обеспечена полным инженерным оборудованием.  Водоснабжение существующей малоэтажной усадебной застройки, возможно, обеспечить внутренним водопроводом при надлежащей реконструкции, либо от водоразборных колонок, радиус действия которых - не более 100 м.

Полив зеленых насаждений, проездов и тротуаров предусматривается поливочными машинами.

Противопожарные мероприятия обеспечиваются пожарными гидрантами на сетях водопровода.

Существующие водозаборы сохраняются, но необходимо увеличение мощности за счет утвержденных запасов подземных вод.

Согласно плану расширения обслуживаемого района (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса), а также исходя из планируемых объемов подключения новых потребителей, предполагается увеличение мощности централизованной сети водоснабжения на 150 куб.м/сут. (таблица ниже).

Таблица 57

Перечень объектов на подключение к централизованным сетям водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | объемы, куб. м. /в сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение |
| 1 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | 117,0 |
| 2 | За счет реконструкции сетей водоснабжения | 33,00 |
| ВСЕГО: | 150,0 |

Строительство скважины и сетей централизованного водоснабжения в микрорайоне ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии даст возможность на подключение новых потребителей (население, социально значимых объектов) на 108 % .

Строительство новых сетей централизованного водоснабжения взамен старым приведет к снижению процента износа труб, уменьшению прорывов сетей и уменьшению потерь воды в сетях централизованного водоснабжения на 79 %.

Таблица 58

Перечень плановых мероприятий производственной программы,

объем их финансирования и график реализации МУП «Руднятеплоэнерго»

тыс.руб

| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования, всего | в том числе | объем финансирования, всего |  | объем финансирования, всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ремонт водопроводных сетей | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - |
| ИТОГО: | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - | 450,0 | - | - | 450,0 | - |

Таблица 59

Перечень плановых мероприятий производственной программы,

объем их финансирования и график реализации ООО «Промконсервы»

тыс.руб

| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования, всего | в том числе | объем финансирования, всего |  | объем финансирования, всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ремонт водопроводной сети | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - |
| ИТОГО | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - |

Применяемая технология обеззараживания воды жидким хлором является химически опасной технологией, которую можно заменить на безопасную технологию обработки воды раствором гипохлорита натрия. Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения улучшатся анализы воды: - санитарно-химические на 116%; - микробиологические на 119% и будут, соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на 100%.

Таблица 60

Показатели доступности товаров и услуг для потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение подключения новых потребителей к системе |
| Суммарная мощность подключаемых объектов по водоснабжению, куб.м./сут. | 0 | 117 | 150 |
| Обеспечение прироста протяженности сетей |
| по водоснабжению, км | 2,3 | 2,45 | 2,5 |

Действующая система водообеспечения города основана на отдельностоящих артскважинах необъединенных между собой водопроводными сетями. Для повышения надежности системы водопроводные сети следует закольцевать. Так как за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и моральный износ появляется  необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. В целях развития системы водоснабжения города, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию и строительство новых сетей в количестве – 21,0 км сетей.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» количество проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, должна быть увеличена до 4 раз в год.

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети необходимо проводить не реже 2 раз в месяц на первую очередь и не менее 10 раз на расчетный срок (в число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети).

С целью повышения экономии водных ресурсов жилая застройка должна быть оснащена индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.

Таблица 61

График реализации мероприятий инвестиционной программы и график ввода объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения  в эксплуатацию

| N п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.В сфере водоснабжения |
| 1.1. | Отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД | На стадии разработки | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Строительство водозабора с частотным преобразователем | На стадии разработки | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
| 1.3. | Строительство сетей централизованного водоснабжения | На стадии разработки | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
| 1.4. | Строительство здания насосной станции | На стадии разработки | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
| 1.5. | Строительство станции водоподготовки | На стадии разработки | III квартал 2018 | III квартал 2018 |
| 1.6. | Строительство пожарного резервуара | На стадии разработки | III квартал 2018 | III квартал 2018 |
| 1.7. | Пусконаладочные работы | На стадии разработки | III квартал 2018 | III квартал 2018 |
| 1.8. | Выполнение работ по благоустройству территории | На стадии разработки | IV квартал 2018 | IV квартал 2018 |

Таблица 62

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «Руднятеплоэнерго», отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Показатели качества воды |
| 1 | доля проб холодной воды, подаваемой из подземных источников водоснабжения, в распределительную сеть, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 95 | 99 | 99 | 104% |
| 2 | доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды | % | 70 | 95 | 95 | 136% |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения |
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 2,3 | 2,45 | 2,5 | 109 |
| 3.Показатели энергетической эффективности |
| 1 | доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть | % | 18,5 | 18,2 | 17,8 | Снижение на 21% |
| 2. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0,72 | 0,64 | 0,62 |  |

Таблица 63

Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения ООО «Промконсервы»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды | ед./км | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

В плане  рассмотрены вопросы дальнейшего развития канализационных сетей в связи с территориальным расширением общественно-деловой, промышленной зон и кварталов новой жилой застройки.

В настоящее время г. Рудня не имеет единой сети хозяйственно-бытовой канализации, осуществляющей транспортировку сточных вод на очистные сооружения. Большая часть предприятий и организаций города, а также часть муниципального жилого фонда оборудованы локальными системами канализации со сбором стоков в накопительные ёмкости.

В целях оздоровления городской среды и с учетом ужесточения штрафов за сброс воды, качество которой  не соответствует нормативным требованиям необходимо строительство КОС способных обеспечить очистку всех стоков. Для этого потребуется либо расширение запроектированных очистных по ул. Мелиораторов, либо строительство на новой площадке. Площадь участка отведенного под КОС по ул. Мелиораторов составляет 0,6537 га. В случае увеличения мощности до расчетной (при условии проведения биологической очистки на аэротенках) значительного увеличения территории не потребуется.

Канализование восточной части города ( восточнее 1-ого Льнозаводского пер.) возможно по двум вариантам. Первый вариант - присоединение к предложенной единой системе со строительством КНС для  перекачки стоков на расширенные КОС по ул. Мелиораторов. В случае возникновения сложностей перехода через руч. Малая Березина, возможно строительство локальных очистных сооружений на территории проектируемой промышленной площадки.

Согласно плану расширения обслуживаемого района (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса), а также исходя из планируемых объемов подключения новых потребителей, предполагается увеличение мощности централизованной сети водоотведения на 250 куб.м/сут (таблица ниже).

Таблица 64

Перечень объектов на подключение к централизованным сетям водоотведения.

| № п/п | Наименование объекта | объемы, куб. м. /в сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение |
| 1 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | 91,04 |
| 2 | ОГБУЗ ЦРБ | 21,6 |
| 3 | ОАО «Калининградский тарный комбинат» | 3,05 |
| 4 | МБОУ «Средняя школа №2 г. Рудня» | 2,9 |
| 5 | Д/с «Огонек» | 3,3 |
| 6 | ОГУЗ МЦ Резерв | 0,24 |
| 7 | ИП Озолин Н.И. | 3,36 |
| 8 | За счет реконструкции сетей | 124,51 |
| ВСЕГО: | 250,0 |

Таблица 65

Перечень плановых мероприятий производственной программы,

объем их финансирования и график реализации МУП «Руднятеплоэнерго»

тыс.руб

| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования, всего | в том числе | объем финансирования, всего |  | объем финансирования, всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Замена запорной арматуры | 42,0 | - | - | 42,0 | - | 42,0 | - | - | 42,0 | - | 42,0 | - | - | 42,0 | - |
| ИТОГО: | 42,0 | - | - | 42,0 | - | 42,0 | - | - | 42,0 | - | 42,0 | - | - | 42,0 | - |

Таблица 66

Перечень плановых мероприятий производственной программы,

объем их финансирования и график реализации ООО «Промконсервы»

тыс.руб

| Наименование мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объем финансирования, всего | в том числе | объем финансирования, всего |  | объем финансирования, всего |  |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Ремонт канализационной сети | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| ИТОГО | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |

Таблица 67

Показатели доступности товаров и услуг для потребителей

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение подключения новых потребителей к системе |
| Суммарная мощность подключаемых объектов по водоотведению, куб.м./сут. | 0 | 91,04 | 250 |
| Обеспечение прироста протяженности сетей |
| по водоотведению, км | 1,8 | 2,8 | 4,6 |

Строительство очистных сооружений в микрорайоне по ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии даст возможность на подключение новых потребителей, увеличение мощности подключаемых объектов 250 куб.м. в сутки, приведет к строительству новых сетей централизованного водоотведения обеспечив прирост протяженности сетей в 2,5 раза.

Строительство новых очистных сооружений  будет способствовать доведению качества очищенных сточных вод до соответствия требованиям ПДК И ПДС.

В проекте принята полная раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной системе.

Вся проектируемая застройка обеспечена полным инженерным оборудованием, исключением является общественно-деловая застройка по ул. Пушкинской и по 1-ому Луговому переулку, которая оборудована накопительными емкостями в виду удаленности от проектируемых коллекторов.

Схема прокладки магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации   и размещение насосных станций перекачки определены рельефом местности и схемой расселения.

Проектные предложения канализационных сетей нанесены на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

Дождевая канализация

В плане  раздельная система канализации, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Рельеф городской территории предполагает строительство дождевых сетей, разделенных на ряд бассейнов со своими локальными очистными сооружениями.

Уличный водоотвод организован по лоткам проезжих частей к дождеприемным колодцам закрытой водосточной сети.

На участках зеленых насаждений предусматривается открытая система водоотвода – по лоткам проездов и дорожек.

Поверхностные воды с промышленных площадок и дождевые воды с территории гаражей перед сбросом в городскую канализацию на месте должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям нормативных документов.

Для сглаживания пиковых дождевых паводков перед ОСДК устанавливается аккумулирующая емкость, вода из которой с помощью насосов подается на очистные сооружения.

Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на ОСДК. На ОСДК должно подвергаться очистке не менее 70% годового стока.

Таблица 68

График реализации мероприятий инвестиционной программы и график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию

| N п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.В сфере водоотведения |
| 1.1. | Отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД | На стадии разработки | 2017 | 2017 |
| 1.2. | Строительство сетей центрального водоотведения | На стадии разработки | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
| 1.3. | Строительство очистных сооружений | На стадии разработки | II квартал 2018 | II квартал 2018 |
| 1.4. | Пусконаладочные работы | На стадии разработки | III квартал 2018 | III квартал 2018 |
| 1.5. | Выполнение работ по благоустройству территории | На стадии разработки | III квартал 2018 | III квартал 2018 |

Таблица 69

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения МУП «Руднятеплоэнерго», отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1.Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения |
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ед./км | 1,8 | 2,8 | 4,6 | Увеличится в 2,5 раза |
| 2 | количество аварий и засоров | ед./км | 0,45 | 0,38 | 0,33 |  |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

Таблица 70

Плановые значения показателей надежности, качества

и энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоотведения ООО «Промконсервы»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество аварий и засоров | ед./км | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб. м | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Генеральным планом муниципального образования  Руднянского городского поселения не предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов центральных систем водоотведения.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Мероприятия по расширению централизованной сети водоснабжения МУП «Руднятеплоэнерго», планируемые на период 2017-2019гг. для подключения новых потребителей:

- отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД.

- строительство водозабора с частотным преобразователем  на 150 м³ в сутки;

- строительство сетей централизованного водоснабжения 150м (от водозабора с частотным преобразователем  до физкультурно-оздоровительного комплекса);

- строительство здания насосной станции;

- строительство станции водоподготовки;

- строительство пожарного резервуара;

- Пусконаладочные работы;

- Выполнение работ по благоустройству территории.

# Целью инвестиционной программы за рассматриваемый период является

1. Снизить потери при транспортировании и использовании водных ресурсов.

2. Улучшить контроль и учет за расходованием воды.

3. Обеспечить обновление основных фондов жилищно-коммунальных объектов водоснабжения

4. Обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

5. Привести качество воды в соответствие с экологическими стандартами.

Таблица 71

Перечень мероприятий по выполнению инвестиционной программы с указанием источников финансирования с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятия по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Инфраструктура водоснабжения |
| 1. | Мероприятия, направленные на подключение новых объектов капитального строительства к системе центрального водоснабжения |
| 1.1 | Отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД | Кв.м | 2500 | 2500 |  |  | 2368,0 | 2368,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Строительство водозабора с частотным преобразователем |  |  |  |  |  | 15000,0 | 0 | 15000,0 | 0 |
| 1.3 | Строительство сетей централизованного водоснабжения | п г м | 150 |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Строительство здания насосной станции |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Строительство станции водоподготовки |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Строительство пожарного резервуара |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.8 | Выполнение работ по благоустройству территории |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Итого, в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  | 17368,0 | 2368,0 | 15000,0 | 0 |
|  | средства бюджета |  |  |  |  |  | 2368,0 | 2368,0 | 0,0 | 0 |
|  | собственные средства (амортизация) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение |  |  |  |  |  | 15000,0 | 0 | 15000,0 | 0 |

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Мероприятия по расширению централизованной сети водоотведения МУП «Руднятеплоэнерго», планируемые на период 2017-2019гг. для подключения новых потребителей:

- отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД;

- строительство сетей централизованного водоотведения 1000 м (от физкультурно-оздоровительного комплекса до очистных сооружений);

- строительство очистных сооружений на 250 м³ в сутки;

- пусконаладочные работы;

- выполнение работ по благоустройству территории.

Выполнение мероприятий Программы позволит получить положительные результаты:

1.Увеличение пропускной способности системы очистных сооружений и создание условий для подключения строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения в г. Рудня с общей подключаемой нагрузкой 250 м(3) в сутки.

2.Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города и реки М.Березина.

Одной из основных проблем в водоотведении является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Важнейшая задача на данный момент это ликвидация прямых выпусков, для чего необходимо строительство канализационных насосных станций с целью очистки и обеззараживания недоочищенных сточных вод, поступающих в р.М. Березина, до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для водных объектов.

Практически все мероприятия по модернизации системы водоотведения, предлагаемые настоящей инвестиционной программой, являются природоохранными, то есть направленными на сохранение окружающей среды. Цель модернизации существующих биологических очистных сооружений канализации - доведение качества очищенных сточных вод до соответствия требованиям ПДК И ПДС. Инвестиционной программой предусматриваются значительные финансовые вложения на проведение важнейших мероприятий, основной целью которых является охрана окружающей среды. Так, взамен ныне используемого для обеззараживания очищенных стоков хлора намечается применение УФ-обеззараживания, которое не оказывает отрицательного воздействия на гидросферу. Применение же в качестве дезинфектанта хлора требует последующего дехлорирования очищенных стоков, поскольку при использовании хлорсодержащих реагентов в водоемах неизбежно будут образовываться и накапливаться галогенированные углеводороды, отрицательное воздействие которых на население и биоценоз может быть даже выше эпидемической опасности микробного загрязнения (ныне уже доказана связь роста онкологических заболеваний с хлорированием воды, установлено и токсическое, канцерогенное воздействие хлорорганических соединений на организм человека).

Укрепление и усиление мест прокладки напорных и самотечных трубопроводов, замена изношенных участков, аварии на которых всегда чреваты самыми негативными последствиями для экологии города и его окрестностей.

Таким образом, намеченные данной инвестиционной программой мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод и системы обеззараживания сточных вод призваны в первую очередь служить охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки региона.

Таблица 72

Перечень мероприятий по выполнению инвестиционной программы с указанием источников финансирования с разбивкой по годам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятия по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Мероприятия, направленные на подключение новых объектов капитального строительства к системе центрального водоотведения |
| 1.1 | Отвод участка. Выполнение инженерных изысканий. Разработка ПСД | Кв.м | 7000 | 7000 |  |  | 4032,0 | 4032,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Строительство сетей центрального водоотведения | пгм | 1000 |  | 1000 |  | 40000,0 | 0 | 40000,0 | 0 |
| 1.3 | Строительство очистных сооружений |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Выполнение работ по благоустройству территории |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | Итого, в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  | 44032,0 | 4032,0 | 40000,0 | 0 |
|  | средства бюджета |  |  |  |  |  | 4032,0 | 4032,0 | 0,0 | 0 |
|  | собственные средства (амортизация) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | плата за технологическое присоединение |  |  |  |  |  | 40000,0 | 0 | 40000,0 | 0 |

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Руднянского городского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.