УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

От _______________________№ _______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Руднянского городского поселения

г. Рудня, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа» | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 18 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 50 |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 58 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 67 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 73 |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 79 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 105 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 109 |
| Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 110 |

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ

1.1  Показатели существующего спроса на тепловую энергию	4

1.2.	Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу	14

1.3.Теплоснабжение перспективного жилого фонда	15

1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных     объектов	17

## Показатели существующего спроса на тепловую энергию

В городе Рудня преобладает централизованная схема теплоснабжения, осуществляемая от отопительных и производственных котельных. Котельные в большинстве своем работают на газе.

Теплоснабжение осуществляет МУП «Руднятеплоэнерго»:

три угольные котельные;

две модульные газовые котельные;

четыре газовые котельные в состоянии пусконаладочных работ.

Кроме того на территории города Рудня существуют ведомственные, муниципальные, областные и федеральные котельные, отпускающие тепловую энергию на нужды собственных потребителей и на нужды населения.

Усадебная застройка имеет печное отопление.

Для теплоснабжения современных коттеджей, в основном, применяются индивидуальные отопительные котлы, работающие на жидком топливе, природном газе и электроэнергии.

Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.

Часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет (данные котельные находятся в областной, муниципальной и ведомственной собственности). Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 40 процентов, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет до 40%.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

Котельные, находящиеся на балансе МУП «Руднятеплоэнерго» находятся в удовлетворительном состоянии, имеют современное оборудование, не выработали свой ресурс. Поэтому в данной схеме не рассматривается их дальнейшая модернизация.

Основные технические данные по котельным, находящимся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго» сведены в таблицу, представленную ниже.

Основные данные по котельным, находящимся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго»

| Наименование котельных | Место нахождение | Оборудование | Мощность, Гкал | % износа | Отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | населению | организации |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Котельная бани № 1 | г.Рудня,ул.Набережная | КВТС-0,5 КВТС-0,5 | 1 | 63 | 99,69 | 673,31 |
| Котельная школы №1 | г.Рудня,ул.Красноярская | КВТС-1 КВТС-1 | 2 | 25 | 84,94 | 431,06 |
| РТП (газовый модуль) | ул.Западная | КВГМ-1 КВГМ-1 | 1,72 | Находится в лизинге | 3077,47 | 577,53 |
| Льнозаводская (газовый модуль) | ул.Льнозаводская | КВГМ-0,75 КВГМ-0,75 | 1,5 | Находится в лизинге | 2123,9 | 117,1 |
| Газовый модуль Смоленская,4 | ул.Смоленская,4 | УТПГ | 0,12 |  | 173 | - |
| Газовый модуль Смоленская,12 | ул.Смоленская,12 | УТПГ | 0,12 |  | 187,7 | - |
| Газовый модуль Мелиораторов,5 | ул.Мелиораторов,5 | УТПГ | 0,12 |  | 216,8 | - |
| Газовый модуль Киреева,146 | ул.Киреева,146 | УТПГ | 0,12 |  | 132 |  |

Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго» на 2013 год

| Котельная | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях ЭСО, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Собственные нужды источника тепла, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная бани № 1 | 473 | 0 | 473 | 23 | 496 |
| Котельная школы №1 | 678 | 128 | 806 | 40 | 846 |
| РТП (газовый модуль) | 2773 | 584 | 3357 | 76 | 3433 |
| Льнозаводская (газовый модуль) | 1455 | 463 | 1988 | 43 | 1961 |
| Газовый модуль Смоленская,4 | 173 | 12 | 185 | 4 | 189 |
| Газовый модуль Смоленская,12 | 188 | 13 | 201 | 5 | 206 |
| Газовый модуль Мелиораторов,5 | 217 | 13 | 230 | 5 | 235 |
| Газовый модуль Киреева,146 | 132 | 12 | 144 | 3 | 147 |

На территории поселения также действуют ряд ведомственных, федеральных и муниципальных котельных, отпускающих тепловую энергию как на собственные нужды предприятий, так и сторонним потребителям.

- Газовая котельная ООО «Промконсервы» отпускают тепловую энергию как на собственные нужды, так и на нужды прочих потребителей и населения.

- Газовая котельная ООО «ОТЭН» отпускает тепловую энергию на нужды СШ№1, г. Рудня.

-	Газовая котельная ОВД, ул. Набережная, 41, отпускают тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе данного федерального заведения. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Газовая котельная Руднянская ЦРБ отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе больницы. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Газовая котельная ГДК ул. Киреева отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Угольная котельная Музыкальной школы, ул.Набережная отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Угольная котельная Вечерней школы отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Электрокотельная спортивной школы, ул.Красноярская отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- Газовая котельная Администрации района отпускает тепловую энергию на собственные нужды. Котельная находится на балансе организации. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

- ведомственные котельные ОАО "1897-АВТО", ул. Колхозная; Хлебокомбинат,  ул. Мелиораторов; ГДРСУ, ул. Мелиораторов; См.отд. МЖД,   ул.Станционная; РУС,  ул. Киреева отпускают тепловую энергию на собственные нужды. Котельные находятся на балансе организаций. Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.

Из выше перечисленных котельных многие работают на собственное потребление тепловой энергии предприятием (тепловая энергия не продается другим физическим и юридическим лицам). Вследствие изложенного указанные теплоснабжающие организации не рассматриваются в настоящей схеме теплоснабжения, так как по своей сути представляют собой собственные источники тепла.

Основные данные по ведомственным, муниципальным и федеральным котельным

| № п/п | Адрес котельной | Форма собственности | Балансодержатель | Вид топлива | Фактический расход топлива (тут) в 2010г. | Мощность (МВт, Гкал/час) | Паро-произво-дитель-ность (т/ч) | Тип и марка котлов | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | основ- ного | резерв- ного |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственные котельные федеральной формы собственности |  |  |  |  |
| 1 | ОВД, ул.Набережная, 41 | фед | МВД | газ |  | 64,3 |  | 0,7 |  | КЧМ-7х2 | 2006 |
| Государственные котельные областной формы собственности |  |  |  |  |
| 2 | Руднянская ЦРБ | обл | ЦРБ | газ |  | 332 |  | 1,72 |  | КВГМ-1,0-115Н | 2008 |
| Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГДК ул. Киреева | мун | Руднянское г/п | газ |  | 67 |  | 0,2 |  | фераллих2 | 2004 |
| 4 | ул.Набережная муз шк. | мун | Руднянское г/п | уголь |  | 30 |  | 0,2 |  | КЧМ-5 | 2002 |
| Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Рудня (вечерняя школа) | мун | отдел образования | уголь |  | 26,74 |  | 0,3 |  | КЧМ-5 | 2007 |
| 6 | ул.Красноярская спорт.школа (стадион) | мун | ком. образования | э/э |  | 1,24 |  | 0,4 |  | ЭПЗ-4х2 | 1993 |
| 7 | Администрация района | мун | Адм.р-на | газ |  | 153,21 |  | 2,2 |  | Novella RAI-64х4 | 2002 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная | вед | ОАО "1897-АВТО" | уголь |  | 191,0 |  | 1 | 0 | Е-1/9 КВТС-1 | 1981 |
| 9 | Хлебокомбинат ул. Мелиораторов | вед | Хлебо-комб. | дрова | торф | 54,7 | 22,8 | 1,1 |  | КВГ-0,8-95Н КВР-1095Н | 2002 |
| 10 | ул. Мелиораторов | вед | ГДРСУ | уголь |  | 152,8 |  | 1 | 0 | КВТС-0,5х2 | 1983 |
| 11 | ЗАО "Рудняконсерв-молоко", п. МКК | вед | ЗАО МКК | газ |  | 14512,2 |  | 47 | 65,7 | ДЕ-16/14х4 ДКВР 10/13 | 1985;93 1994;00 1982 |
| 12 | См.отд. МЖД, ул.Станционная | вед | НГЧ | газ |  | 35,2 |  |  |  | ИШМА-50х2 | 2008 |
| 13 | РУС, ул. Киреева | вед | РУС | газ |  | 42,4 |  | 0,7 |  | "ГНОМ" КЧМ-7х2 | 2007 |
| 14 | ООО «ОТЭН» | вед | ООО «ОТЭН» | газ |  | 216,5 |  | 0,86 |  | КТГ-0,5 | - |

##### Структура отпуска тепловой энергии и расход основных ресурсов ООО «Промконсервы»

| Наименование | 2010 г утверждено | 2011 г утверждено | 2012 г утверждено | ЭСО 2013 г | ЭС 2013 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 133 322 | 132 580 | 132 580 | 97067 | 133169 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной (Гкал) | 3 748 | 3 006 | 3 006 | 2834 | 3006 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 129 574 | 129 574 | 129 574 | 94233 | 130163 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 4 365 | 4 365 | 4 365 | 4008 | 4553 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 125 209 | 125 209 | 125 209 | 90225 | 125609 |
| Расход топлива, природный газ (м3) | 12127 | 18026 | 18 026 | 13 465,00 | 18 106,26 |
| Расход электроэнергии (кВт ч) на выработку | 220 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2200000 | 2200000 |
| Расход воды (м3) | 40 249 | 40 248 | 40 248 | 40 248,00 | 40 248,00 |
| Водоотведение (м3) | 29 565 | 34 614 | 34 614 | 34 614 | 34 614 |
| Расход соли (т) | 138 | 103 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| Расход катионита (т) |  |  | 2,890 | 7,920 | 2,890 |

##### Структура отпуска тепловой энергии и расход основных ресурсов ООО «ОТЭН» на 2013 г.

| ООО «Оптимальная тепловая энергетика» | ЭС (год) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | 1-6 мес. | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 7-12 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии (Гкал) | 1381 | 265 | 239 | 213 | 127,052 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 130 | 178 | 229 | 537 |
| Расход тепловой энергии на СН котельной (Гкал) | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть ЭСО (Гкал) | 1365 | 262 | 236 | 210 | 125,58 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 128 | 176 | 227 | 531 |
| Нормативные потери тепловой энергии в сетях ЭСО (Гкал) | 95 | 18 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 37 |
|  | отопление | 95 | 18 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 37 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии из сети ЭСО (Гкал) | 1270 | 244 | 220 | 196 | 117 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 119 | 164 | 211 | 494 |
|  | полезный отпуск на нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | технологический процесс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | полезный отпуск предприятиям-перепродавцам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | полезный отпуск по группам потребителей | 1270 | 244 | 220 | 196 | 117 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 119 | 164 | 211 | 494 |
|  | финансируемые из бюджетов всех уровней | 1270 | 243,84 | 219,71 | 195,58 | 116,84 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 119,38 | 163,83 | 210,82 | 494 |
|  | отопление | 1270 | 244 | 220 | 196 | 117 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 119 | 164 | 211 | 494 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

В соответствии с утвержденным генеральным планом Руднянского городского поселения общий объем жилого фонда города по данным на 1.01.2008 года составляет 238,4 тыс.м2, что определяет среднюю жилую обеспеченность в размере 25 м2 на человека. Основная часть жилой площади – 63% размещается в индивидуальных усадебных домах- 151,5 тыс.м2; 37%- в многоквартирных зданиях – 86,9 тыс.м2.

В 4-х – 5-ти этажных домах размещается 13,8 тыс.м2 или 6% всего объема жилья, в 2-х – 3-х этажных домах – 67,5 тыс.м2 или 28%.

Жилой фонд с износом свыше 60% составляет 5,9 тыс.м2.

100% износа – детская школа искусств и бани.

На расчетный срок жилой фонд должен составлять 350 тыс.м2.

К убыли предусматривается 8,4 тыс.м2 существующего жилья, размещаемого в амортизированных зданиях, из них примерно 7,5 тыс.м2 размещено в индивидуальных усадебных домах, 0,9 тыс.кв.м2 – в 2-х – 3-х этажных.

Таблица Расчет объема нового строительства по этапам проектирования

| Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | 1-я очередь строительства (2020г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Жилой фонд, всего: | тыс.м2 | 238,4 | 256,5 | 350,0 |
| в т.ч. многоквартирный | тыс.м2 | 23,4 | 36,5 | 99,5 |
| усадебный | тыс.м2/ домов | 215/ 2400 | 220/ 2450 | 250,5/ 2755 |
| Жилая обеспеченность | м2/чел. | 25 | 27 | 35 |
| Численность населения | тыс.чел. | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
| в т.ч. усадебных домах | тыс.чел./ % | 8,6/ 90 | 8,45/ 85 | 7,2/ 65 |
| Убыль жилого фонда всего: | тыс.м2 | всего - 8,4 | 3,0 | 5,4 |
| в т.ч. в усадебных домах | тыс.м2/домов | 7,5 | 3,0/ 30 | 4,5/ 45 |
| Существующий, сохраняемый фонд | тыс.м2 | - | 235,4 | 251 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| в т.ч. усадебный | тыс.м2/домов | - | 212/ 2370 | 215,5/ 2405 |
| Новое строительство всего: | тыс.м2/ тыс.чел. | 120 | 21,1/ 0,8 | 99,0/ 2,8 |
| в т.ч. многоквартирных домов | тыс.м2/ тыс.чел. | 80,0 | 13,1/ 0,55 | 64,0/ 1 |
| усадебных домов | тыс.м2/ тыс.чел. | 40,0 | 8,0/ 0,25 | 35,0/ 1,8 |

Примерно 2/3 нового объема строительства предусматривается разместить в домах в 2 – 3 – 4 этажа(80 тыс.м2), остальная 1/3 (40 тыс.м2) – в индивидуальных усадебных с участком 0,1-0,15 га.

При расчете территории под усадебные дома учитывается возможность использования существующего участка, примерно в 50% случаев (20 тыс. м2), для остальных 50%  (20 тыс. м2) предусматривается новая территория.

Общая расчетная потребность в новой территории под жилую застройку составит 42,2 га (53,3 га с учетом улиц и проездов), в том числе, усадебную - 30  га (37,6 га с учетом улиц и проездов), многоквартирная – 12,2 га (15,7 га с учетом улиц и проездов).

Кроме того, 17% индивидуального жилого фонда находится в санитарно-защитных зонах и подлежит выморачиванию.

## 1.3.Теплоснабжение перспективного жилого фонда

Теплоснабжением обеспечивается новая и реконструируемая существующая капитальная городская застройка по всем видам теплопотребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение).

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Централизованное теплоснабжение предусматривается только для районов многоэтажной и среднеэтажной капитальной застройки от проектируемых  новых теплоисточников.

Районы индивидуальной малоэтажной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов, работающих на твердом топливе или природном газе (возможно использование встроенных современных автономных источников тепла (встроенных, пристроенных, крышных). Горячее водоснабжение в этих районах осуществляется от газовых водонагревателей.

Расходы тепла на нужды нового строительства жилищного фонда

| Наименование | Числ.-сть насел.-я, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Q вент | Qгвс | Всего |  |
| расчетный срок, всего МВт | 2,8 (1,8) | 99,0 (35,0) | 8,32 (2,94) | - | 1,01 (0,63) | 9,33 (3,57) | в скобках в том числе расход тепла от автономных источников. |
| То же в Гкал/час |  |  | 7,17 (2,53) | - | 0,87 (0,54) | 8,04 (3,10) |  |
| - Многоэтажная жилая застройка | 1,0 | 64,0 | 5,38 | - | 0,38 | 5,76 |  |
| - Индивидуальная усадебная жилая застройка | 1,8 | 35,0 | 2,94 | - | 0,63 | 3,57 | Обеспечи-ваются теплом децентрализо-ванно,от автономных теплогенерато-ров |

Суммарные расходы тепла на нужды жилищного фонда

| Наименование | Числ.-сть насел.-я, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Qгвс | Всего | в скобках в том числе расход тепла от автономных источников |
| Расчетный срок | 10,0 (8,0) | 350(250,5) | 29,4 (21,04) | 1,71 (0,63) | 31,11 (21,67) |  |
| Новое строительство | 2,8 (1,8) | 99,0(35,0) | 8,32 (2,94) | 1,01 (0,63) | 9,33 (3,57) |  |
| Сохраняемый фонд | 7,2 (6,2) | 251 (215,5) | 21,08 (18,1) | 0,7(мкр. молочного завода) | 21,78 (18,1) |  |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление жилого фонда, обеспечивающегося теплом от централизованных теплоисточников

| Показатель | Ед.изм. | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла | МВт | 61 |
| То же | тыс.Гкал | 53 |
| Расход топлива | тыс.т.у.т. | 10 |

## 1.4. Теплоснабжение перспективных промышленных и общественных объектов

Увеличение тепловой нагрузки за счет увеличения промышленной застройки не может быть спрогнозировано в связи с индивидуальным характером промышленной нагрузки. Следовательно перспективное планирование новых источников теплоснабжения под нужды вновь вводимой нагрузки целесообразно осуществлять в рамках реализации проектов промышленного характера.

Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

СОДЕРЖАНИЕ

2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	19

2.1.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго»	19

2.1.2.Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных	32

2.1.2.1. Котельная ООО "ОТЭН", Школа № 2, г. Рудня	33

2.1.2.2. Котельная ООО «Промконсервы».	35

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии	39

2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников	41

2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников	41

2.5.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	43

## 2.1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

## 2.1.1.Описание котельных, находящихся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго»

Суммарная установленная мощность котельных 8,98 Гкал/ч (14 котлов). При этом 42,86% оборудования представлено 6-тью неэффективными котлами типа КВТС-0,5 (2шт), КВТС-1 (4шт). КПД данных котлов (работают на твердом топливе) согласно паспортным данным составляет 67-76%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. Остальные котлоагрегаты имеют высокий КПД равный 92-93 %. В современных газовых котельных агрегатов значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах, работающих на твердом топливе, составляет 16-25% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

Срок эксплуатации котельной согласно паспортным данным составляет 15 лет. На диаграмме представленной ниже приведены данные, отражающие года ввода котельных в г. Рудня.

Из диаграммы видно, что все котельные МУП «Руднятеплоэнерго» не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Из анализа нижеприведенной диаграммы видно, что установленная мощность котельных (находящихся в собственности или в аренде МУП «Руднятеплоэнерго», характерно для котельных на твердом топливе) значительно превышает присоединенную тепловую нагрузку потребителей. Так завышение установленной мощности  по котельной по ул. Набережной (Баня №1) по отношению к присоединенной составляет 5,2 раза. Завышение установленной мощности по котельной по ул. Красноярская (СШ№1) составляет 12,20 раза.

Завышение установленной мощности оборудования по отношению к присоединенной (характерно для котельных на твердом топливе) ведет к перерасходу ТЭР (электрической энергии и твердого топлива), повышенной мощности насосов, рассчитанных на перекачку установленного расхода тепловой энергии (превышающего фактический). Диаметр трубопроводов тепловой сети, подключенных к котельным, запроектирован на транспортировку расхода тепловой энергии превышающего фактический. Данный факт приводит к повышенным тепловым потерям в окружающую среду в виду увеличения площади трубопроводов.

Ежегодный ущерб из-за устаревшего оборудования можно оценочно определить как энергосберегающий потенциал данных котельных.

Многие сети в г. Рудня имеют пенополиуретановую изоляцию. Однако изоляция может быть проложена не качественно с нарушением технологии без предварительной подготовки трубопроводов и без необходимой защиты изоляции от влаги, покровный слой может отсутствовать. Что в результате может приводить к практически полной потере изоляцией своих свойств.

Технические данные по котельным, находящимся в г. Рудня, представлены ниже.

Газовая модульная котельная ул. Киреева,146

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 0,12 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 2,5 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2008

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,00014 Объем подпитки (м3/сутки) 0,09

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 12 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | подземная | 0,05 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Котельная бани №1

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 1 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 10,7 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: уголь,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1964

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-0,5 | вода | 0,5 | 2003 |  |  | 67 |  | Испр. |
| КВТС-0,5 | вода | 0,5 | 2006 |  |  | 67 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,002 Объем подпитки (м3/сутки) 0,01

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 0 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | - | - | - |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Газовая модульная котельная ул. Льнозаводская

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 1,5 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 13,1 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2004

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВГМ-0,75 | вода | 0,75 | 2004 |  |  | 93 |  | Испр. |
| КВГМ-0,75 | вода | 0,75 | 2004 |  |  | 93 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,008 Объем подпитки (м3/сутки) 0,06

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 463 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | Воздушная/ подземная | 0,4/1 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Газовая модульная котельная ул. Мелиораторов,5

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 0,12 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 2,5 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2008

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,00014 Объем подпитки (м3/сутки) 0,09

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 12 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | подземная | 0,04 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Газовая модульная котельная ул. Смоленская,4

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 0,12 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 2,5 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: газ,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 2008

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,00014 Объем подпитки (м3/сутки) 0,09

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 12 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | подземная | 0,05 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Котельная  СШ №1

Общие сведения о котельной

Населенный пункт г. Рудня

Почтовый адрес : 216790  Смоленская обл., г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а

Проектная мощность котельной : 2 Гкал / час

Число часов работы в год : 6240 , в т.ч. в осенне-зимний  период (далее - ОЗП) : 5160

Установленная электрическая мощность котельной : 11,7 кВт.ч

Температурный график ( расчетный) : - оС

Топливо: основное: уголь,  резервное:-

Емкость топливных баков_____м3

Год ввода в эксплуатацию: 1990

Персонал (численность): -

Котельное оборудование

| Тип котла, марка | Тип котла вода/пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВТС-1 | вода | 1 | 2010 |  |  | 67 |  | Испр. |
| КВТС-1 | вода | 1 | 2004 |  |  | 67 |  | Испр. |
| КВТС-1 | вода | 1 | 2005 |  |  | 67 |  | Испр. |
| КВТС-1 | вода | 1 | 2005 |  |  | 67 |  | Испр. |

Описание тепловой сети от котельной

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,006 Объем подпитки (м3/сутки) 0,01

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 128 Гкал/год

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | подземная | 0,4 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Котельная по ул. Западная

Общие данные по котельной

Наименование котельной  газовая модульная котельная ул. Западная  Год ввода в эксплуатацию 2005

Почтовый адрес котельной 216790 Смоленская обл., г. Рудня, ул. Западная

индекс, район, населенный пункт, улица, дом

ФИО, телефон начальника котельной ________________________________

Проектная мощность котельной    1,72      Гкал/ч.,

Число часов работы в год   6240 , в т.ч.   в  осенне-зимний  период

(далее - ОЗП) __5160__

Установленная электрическая мощность котельной ____19,5_______ кВт.ч.

Категория электроприемников котельной (I, II, III) ___ II ______

Резервный источник электроснабжения (тип) _________нет_______________

Виды тепловых нагрузок котельной

(отопление,  горячее  водоснабжение,  пар  на  коммунально-бытовые

нужды): отопление__/_____

Вид топлива (природный газ, уголь, торф, мазут, д/топливо, дрова и т.д.):

Основное топливо   газ                 резервное топливо ____ Аварийное топливо ____

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии _0,16_______

кг усл. т/Гкал

Котельное оборудование

Таблица 1

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./ неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| КВГМ-1 | вода | 0,86 | 2005 |  |  | 93 |  | Испр. |
| КВГМ-1 | вода | 0,86 | 2005 |  |  | 93 |  | Испр. |

Характеристика тепловых сетей

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,2  Объем подпитки (м3/сутки) _2

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 584 Гкал/год

Таблица 3

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | Воздушная/ подземная | 1,1/0,6 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм | подземная | 0,3 |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

Котельная, ул. Смоленская, 12

Общие данные по котельной

Наименование котельной  газовая модульная котельная ул. Смоленская,12  Год ввода в эксплуатацию 2008

Почтовый адрес котельной 216790 Смоленская обл., г. Рудня, ул. Смоленская,12

индекс, район, населенный пункт, улица, дом

ФИО, телефон начальника котельной ________________________________

Проектная мощность котельной    0,12      Гкал/ч.,

Число часов работы в год   6240 , в т.ч.   в  осенне-зимний  период

(далее - ОЗП) __5160__

Установленная электрическая мощность котельной ____2,5____ кВт.ч.

Категория электроприемников котельной (I, II, III) ___ II ______

Резервный источник электроснабжения (тип) __________нет___________

Виды тепловых нагрузок котельной

(отопление,  горячее  водоснабжение,  пар  на  коммунально-бытовые

нужды): отопление__/_____

Вид топлива (природный газ, уголь, торф, мазут, д/топливо, дрова и т.д.):

Основное топливо   газ                 резервное топливо ____ Аварийное топливо ____

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии _0,16_______

кг усл. т/Гкал

Котельное оборудование

Таблица 1

| Тип котла, марка | Тип котла вода/ пар | Мощность котла (Гкал/ч.) | Год установки котла | Год капремонта котла (последний) | Год проведения режимно- наладочных работ (РНР) | КПД котла паспортный % | КПД по результатам РНР % | Техническое состояние котла (испр./ неиспр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |
| УТПГ | вода | 0,12 | 2008 |  |  | 93 |  | Испр. |

Характеристика тепловых сетей (далее - ТС)

Тип системы теплоснабжения: (закрытая/открытая) закрытая

Объем тепловой сети (тыс. м3) 0,00014 Объем подпитки (м3/сутки) 0,09

Потери в тепловых сетях (утечки теплоносителя, отсутствие изоляции и др.) 13 Гкал/год

Таблица 3

| Диаметр трубопровода ТС (мм) | Тип прокладки ТС (воздушная/подземная) | Протяженность участков ТС (км) | Тип тепловой изоляции и покровного слоя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 200 мм | подземная | 0,05 | Мин.вата |
| 200 - 400 мм |  |  |  |
| свыше 400 мм |  |  |  |

## 2.1.2.Описание муниципальных, федеральных, ведомственных котельных

Из диаграммы видно, что девять котельных, находящихся в муниципальной, областной, федеральной и ведомственной собственности г. Рудня, не выработали свой нормативный срок службы (по состоянию на 2013 год).

Диаграмма сроков ввода муниципальных, областных, федеральных и ведомственных котельных г. Рудня.

Остальные котельные (ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная, ГДРСУ ул. Мелиораторов, ЗАО "Рудняконсервмолоко", п. МКК) были введены в эксплуатацию в периоде с 1981 по 1983 г. и к 2013 г. уже выработали нормативный, паспортный срок службы и к настоящему моменту уже не отвечают современным требованиям к автоматизации, безопасности и энергоэффективности.

Диаграмма для муниципальных, областных, федеральных и ведомственных котельных г. Рудня.

Из диаграмм видно, что 16,13% котлового оборудования муниципальных и ведомственных котельных составляют неэффективные котлы типа КВТС-0,5, КВТС-1, КВР-1095Н и Е-1/9. КПД данных котлов согласно паспортным данным варьируется от 75 до 76%. Однако ввиду значительной изношенности котлоагрегатов (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что  режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котел при промежуточных  значениях нагрузки фактическое значение КПД данных котлов ниже паспортных значений. В современных газовых котельных агрегатов значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива в заявленных выше котлах составляет от 18% до 16% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.

## 2.1.2.1. Котельная ООО "ОТЭН", Школа № 2, г. Рудня

Температура теплоносителя 65/50°С при средней температуры наружного воздуха за отопительный период.

Длительность периода отопления: 215 дней, 5160 часов.

Потери тепла в сетях потребителя: принято – 0 Гкал

Тепловые нагрузки по объектам - потребителям тепла.

| Наименование | Объем м3 | Кол. Чел. | Коэфф. потерь | Норма расх. воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 24576 |  | 0,2 |  |
| Д/с | 2975 |  | 0,2 |  |
| Дом творчества | 2946 |  | 0,2 |  |
| Пристройка | 609 |  | 0,2 |  |
| Гаражи | 1255 |  | 0,2 |  |
| № 80а | 333 |  | 0,2 |  |
| №80б | 308 |  | 0,2 |  |

Температура теплоносителя 65/50°С при средней температуры наружного воздуха за отопительный период.

Длительность периода отопления: 215 дней, 5160 часов.

Потери тепла в сетях котельной

| Подземнаяпрокладка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типпрокладки | Диампод. | Диам. обр. | Длина,м | Отопл./ гор.водосн. | До/от ЦТП |
| бесканальная | 89 | 89 | 303,2 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 76 | 76 | 7,5 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 57 | 57 | 106,4 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 57 | 57 | 47,8 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 32 | 32 | 37,7 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 76 | 76 | 12 | отопление | отЦТП |
| бесканальная | 57 | 57 | 50 | отопление | отЦТП |

Параметры котлоагрегатов

| Наименование | КПДосн. табл. | КПДосн. расч. | КПДрез.табл. | КПДрез.расч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТГ-0,5 | 95 | 92 |  |  |
| КТГ-0,5 | 92 | 92 |  |  |

## 2.1.2.2. Котельная ООО «Промконсервы».

Источником отопления, горячей воды и пара для производства и хозяйственно-бытовых нужд является котельная ООО «Промконсервы» с суммарной установленной тепловой мощностью 47 Гкал/час.

Технические параметры котлоагрегатов

| Марка котлоагрегата | Тип котлоагрегата | Вид топлива | КПД брутто,% | Производительность (т/час) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 | паровой | газ | 91 | 12,4 | 1983 |
| ДЕ 16/14 | паровой | газ | 91 | 13,4 | 2001 |
| ДЕ 16/14 | паровой | газ | 91,3 | 13,3 | 2000 |
| ДЕ 16/14 | паровой | газ | 91,8 | 12,95 | 1999 |
| ДЕ 16/14 | паровой | газ | 90,4 | 13,65 | 1989 |

Для обеспечения потребностей в водяном отоплении и горячем водоснабжении зданий предприятия и субабонентов, в котельной установлены водоводяные подогреватели (по факту пароводяные)

- Система отопления нового поселка и зданий ООО «Промконсервы»

- наружный диаметр корпуса одной секции – 273 мм

- количество секций – 4 шт

- длинна корпуса одной секции подогревателя – 4000 мм

- поверхность нагрева одной секции – 20,56 м2

- тепловой поток одной секции – 479,1 кВт

- Система отопления производственных цехов

  - наружный диаметр корпуса одной секции – 273 мм

  - количество секций – 4 шт

  - длина корпуса одной секции подогревателя – 4000 мм

  - поверхность нагрева одной секции - 20,56 м2

  - тепловой поток одной секции – 479,1 кВт

- Система горячего водоснабжения

  - наружный диаметр корпуса одной секции – 273 мм

  - количество секций – 4 шт

  - длина корпуса одной секции подогревателя – 4000 мм

  - поверхность нагрева одной секции – 20,56 м2

  - тепловой поток одной секции – 479,1 кВт

- Система отопления старого поселка

  - наружный диаметр корпуса одной секции – 168 мм

  - количество секций – 8 шт

  - длина корпуса одной секции подогревателя – 4000 мм

  - поверхность нагрева одной секции – 6,98 м2

  - тепловой поток одной секции – 147,5 кВт

Тип прокладки тепловых сетей:

Тепловые сети потребителя

| Надземная прокладка |
| --- |
| Тип прокладки | Диам. под./ диам. обр., мм | Длина, м | Отопление/ГВС | До/от ЦТП |
| на открытом воздухе | 133/133 | 800 | отопление | от ЦТП |

Тепловые сети котельной

| Надземная прокладка |
| --- |
| Тип прокладки | Диам. под./ диам. обр., мм | Длина, м | Отопление/ГВС | До/от ЦТП |
| на открытом воздухе | 325/325 | 2000 | отопление | от ЦТП |
| на открытом воздухе | 159/159 | 500 | отопление | от ЦТП |
| на открытом воздухе | 159/159 | 2500 | отопление | от ЦТП |

| Подземная прокладка |
| --- |
| Тип прокладки | Диам. под./ диам. обр., мм | Длина, м | Отопление/ГВС | До/от ЦТП |
| в тоннелях и каналах | 108/108 | 1000 | отопление | от ЦТП |

Расчет мощности системы отопления и годовой потребности в тепле по нормативным значениям

| Наименование объекта | Объем здания, м3 | Кол-во человек | Коэффициент потерь | Норма расхода воды | Расход тепла на отопление здания, Гкал/год | Расход тепла на ГВС, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детсад | 8364 | 120 | 0,2 | 80 | 352,852 | 192,211 |
| ДК | 9153 |  | 0,2 |  | 341,614 | 0 |
| АБК | 1680 |  | 0,2 |  | 81,703 | 0 |
| Склад | 11025 |  | 0,2 |  | 358,401 | 0 |
| АБК | 13432 | 104 | 0,2 | 80 | 592,467 | 166,583 |
| Музей | 282 |  | 0,2 |  | 24,877 | 0 |
| Общ. Д. 21 | 1112 | 141 | 0,2 | 80 | 77,975 | 244,669 |
| Общ. Д. 24 | 7154 |  | 0,2 |  | 339,826 | 0 |
| Гостиница | 233 |  | 0,2 |  | 17,129 | 0 |
| МКП | 24694 | 256 | 0,2 | 80 | 756,514 | 410,051 |
| ЦСМ | 77466 | 60 | 0,2 | 80 | 2373,213 | 96,106 |
| Котельная | 21279 |  | 0,2 |  | 0 | 0 |
| ЖБЦ | 25267 | 140 | 0,2 | 80 | 1109,498 | 224,246 |
| Компрессорная | 15320 | 12 | 0,2 | 80 | 547,559 | 19,221 |
| Мастерские | 13570 | 16 | 0,2 | 80 | 665,159 | 25,628 |
| Эл. Цех | 1351 | 17 | 0,2 | 80 | 82,777 | 27,230 |
| Очистные | 16632 | 14 | 0,2 | 80 | 509,53 | 22,425 |
| Электрол. | 1306 | 17 | 0,2 | 80 | 40,01 | 27,23 |
| Столовая | 717 |  | 0,2 |  | 55,143 | 0 |
| Медпункт | 696 | 6 | 0,2 | 80 | 51,166 | 9,611 |
| Склад | 233 |  | 0,2 |  | 17,129 | 0 |
| Прачечная | 3760 |  | 0,2 |  | 88,312 | 0 |
| Лаборатория КИП | 1900 |  | 0,2 |  | 64,466 | 573,43 |
| РСУ | 10060 |  | 0,2 |  | 462,29 | 0 |
| Дом №1 | 1737 |  | 0,2 |  | 106,085 |  |
| Дом №2 | 1735 |  | 0,2 |  | 105,962 |  |
| Дом №3 | 730 |  | 0,2 |  | 56,142 |  |
| Дом №4 | 1741 |  | 0,2 |  | 106,329 |  |
| Дом №5 | 1726 |  | 0,2 |  | 105,413 |  |
| Дом №6 | 1844 |  | 0,2 |  | 112,619 |  |
| Дом №7 | 1818 |  | 0,2 |  | 111,031 |  |
| Дом №8 | 717 |  | 0,2 |  | 55,143 |  |
| Дом №9 | 427 |  | 0,2 |  | 35,254 |  |
| Дом №10 | 398 |  | 0,2 |  | 33,31 |  |
| Дом №11 | 399 |  | 0,2 |  | 33,394 |  |
| Дом №12 | 401 |  | 0,2 |  | 33,561 |  |
| Дом №13 | 2139 |  | 0,2 |  | 128,217 |  |
| Дом №14 | 2110 |  | 0,2 |  | 126,479 |  |
| Дом №15 | 464 |  | 0,2 |  | 37,784 |  |
| Дом №16 | 3068 |  | 0,2 |  | 173,494 |  |
| Дом №17 | 3006 |  | 0,2 |  | 169,988 |  |
| Дом №18 | 3052 |  | 0,2 |  | 172,589 |  |
| Дом №25 | 696 |  | 0,2 |  | 51,166 |  |
| Дом №26 | 3821 |  | 0,2 |  | 203,111 |  |
| Дом №27 | 4084 |  | 0,2 |  | 217,091 |  |
| Дом №30 | 13027 |  | 0,2 |  | 545,136 |  |
| Дом №31 | 1172 |  | 0,2 |  | 80,857 |  |
| Дом №29 | 1868 |  | 0,2 |  | 114,085 |  |
| Дом №32 | 475 |  | 0,2 |  | 38,68 |  |
| Дом №33 | 6969 |  | 0,2 |  | 331,038 |  |
| Дом №34 | 12435 |  | 0,2 |  | 534,426 |  |
| Дом №35 | 2766 |  | 0,2 |  | 159,544 |  |
| Дом №37 | 1843 | 943 | 0,3 | 105 | 112,558 | 2147,685 |

## 2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных  источников тепловой энергии

В таблице ниже приведен список потребителей, запитанных от котельных МУП «Руднятеплоэнерго».

| Наименование объекта | Вид собственности (муниципальная, ведомственная, частная) | Число жителей, (человек) | Год постройки здания | Объем здания, (м3) | общая отапливаемая площадь, (м2) | Этажность | Наименование источника централизованного теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | Газовая модульная котельная ул. Льнозаводская |
| ул. Льнозаводская11 | муниципальная | 2 |  | 409 | 47,23 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская12 | муниципальная | 25 | 1975 | 3601 | 798,03 | 3 |  |
| ул. Льнозаводская14 | муниципальная | 28 | 1980 | 6368 | 752,77 | 3 |  |
| ул. Льнозаводская19 | муниципальная | 8 | 1955 | 336 | 46,84 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская20 | муниципальная | 10 | 1958 | 311 | 73,8 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская21 | муниципальная | 6 | 1954 | 530 | 93,61 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская21а | муниципальная | 3 |  | 254 | 76,9 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская22 | муниципальная | 1 | 1955 | 72 | 30,32 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская23 | муниципальная | 2 | 1959 | 126 | 35,3 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская24 | муниципальная | 2 |  | 53 | 17,5 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская26 | муниципальная | 13 |  | 3825 | 404,6 | 2 |  |
| ул. Льнозаводская27 | муниципальная | 1 |  | 119 | 39,16 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская30 | муниципальная | 3 | 1952 | 174 | 43,9 | 1 |  |
| ул. Льнозаводская32-а | муниципальная | 13 |  | 4808 | 386,86 | 4 |  |
| ул. Льнозаводская38 | частная | 2 |  | 327 | 112,8 | 1 |  |
| пер. Льнозаводской ,1 | муниципальная | 1 |  | 136 | 38,6 | 1 |  |
| пер. Льнозаводской ,2 | муниципальная | 3 | 1959 | 117 | 34,19 | 1 |  |
| пер. Льнозаводской., 6 | муниципальная | 2 |  | 150 | 37,84 | 1 |  |
| пер. Льнозавод.,7 | муниципальная | 5 |  | 235 | 66,2 | 1 |  |
| пер. Льнозавод.,8 | муниципальная | 4 | 1979 | 210 | 85,91 | 1 |  |
| пер. Льнозавод.,10 | муниципальная | 3 | 1979 | 135 | 33,2 | 1 |  |
| Заречная, 20 | муниципальная | 4 | 1960 | 1012 | 78,8 | 2 |  |
| Заречная 20а | муниципальная | 22 | 1970 | 1930 | 399,11 | 2 |  |
| Заречная 22 | муниципальная | 12 | 1967 | 1836 | 338,3 | 2 |  |
| Заречная24 | муниципальная | 15 | 1966 | 1689 | 314,6 | 2 |  |
| Прочие объекты |  |
| ОАО «Руднялен» | частная |  |  | 803 | 211,3 |  |  |
| ОАО «Руднялен» гараж | частная |  |  | 1002 | 257 |  |  |
| Объекты соцкультбыта | Котельная бани №1 |
| Баня №1 |  |  |  | 1900 |  |  |  |
| Население | Газовая модульная котельная ул. Смоленская, 4 |
| ул. Смоленская,4 | муниципальная | 46 | 1973 | 2943 | 606,08 | 2 |  |
| Население | Газовая модульная котельная ул. Киреева,146 |
| ул. Киреева,146 | муниципальная | 19 | 1975 | 2206 | 468,25 | 2 |  |
| Население | Котельная СШ №1 |
| ул. Красноярская,52 | муниципальная | 3 | 1982 | 206 | 46,8 | 1 |  |
| Ул.Красноярская,46 | муниципальная | 1 |  | 110 | 43,6 | 1 |  |
| Объекты соцкультбыта |  |
| МОУ СШ №1 | муниципальная |  |  | 97 | 35 |  |  |
| МОУ СШ №1 | муниципальная |  |  | 18917 | 5603,8 |  |  |
| Психолого-логопедический пункт | муниципальная |  |  | 157 | 58,9 |  |  |
| Население | Газовая модульная котельная ул. Мелиораторов,5 |
| ул. Мелиораторов,5 | муниципальная | 15 |  | 4167 | 427,2 | 2 |  |

Зоны действия городских котельных изолированы друг от друга, перемычки между теплосетями, повышающие надежность теплоснабжения потребителей отсутствуют, т.о. каждый источник тепла работает на свою выделенную зону теплоснабжения.

### 2.3.Перспективные зоны действия централизованных теплоисточников

На перспективу предусматривается строительство газовой отопительной котельной для планируемого жилого фонда многоэтажной жилой застройки для нового микрорайона.

Зоны действия остальных источников тепла после реконструкции  остаются без изменения.

## 2.4.Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных теплоисточников

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории города. В настоящее время для обеспечения их тепловой нагрузки применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ): газовые котлы, электрокотлы и печное отопление.

В соответствии с утвержденным генеральным планом г. Рудня теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем при помощи газа или электроэнергии. многоэтажной застройки необходимо строительство проектируемых котельных, либо организация поквартирного отопления с теплогенераторами на газовом топливе.

Погодовое планирование не представлено, т.к. ввод индивидуальной застройки будет осуществлен по мере финансовых возможностей владельца.

Перспективное потребление тепловой энергии для теплоснабжения

жилого фонда

| Наименование | Числ.-сть насел.-я, тыс. чел. | Жилой фонд всего, тыс. м² | Расходы тепла, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qот | Q вент | Qгвс | Всего |  |
| расчетный срок (2025г), всего МВт | 2,8 (1,8) | 99,0 (35,0) | 8,32 (2,94) | - | 1,01 (0,63) | 9,33 (3,57) | в скобках в том числе расход тепла от автономных источников. |
| То же в Гкал/час |  |  | 7,17 (2,53) | - | 0,87 (0,54) | 8,04 (3,10) |  |
| - Многоэтажная жилая застройка | 1,0 | 64,0 | 5,38 | - | 0,38 | 5,76 |  |
| - Индивидуальная усадебная жилая застройка | 1,8 | 35,0 | 2,94 | - | 0,63 | 3,57 | Обеспечиваются теплом децентрализо-ванно,от автономных теплогенераторов |

## 2.5.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

В таблицах, приведенных ниже, за отчетный 2013/2014 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблиц, приведенных в главе 1 в настоящее время по многим котельным установленная мощность значительно выше присоединенной нагрузки. Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении МУП «Руднятеплоэнерго», составляет около 90%.

В Схеме принято решение по строительству новых газовых котельных взамен котельных, работающих на угле.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Рудня на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Перспективная установленная мощность котельных г. Рудня

| дисп № | Источник теплоснабжения | Балансодержатель | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов на данный момент | Кол-во котлов на данный момент | КПД, % на данный момент | Нагрузка котельной на данный момент Гкал/час | Перспективная установленная нагрузка котельной, Гкал/ч | КПД,% новой котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Присоединенная |  |  |
| Муниципальные котельные |
| 1 | ул. Льнозаводская Руднянское г/п | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2004 | КВГМ-0,75 | 2 | 93 | 1,5 | 0,76 | остается без изменений |
| 2 | ул. Набережная Баня №1 Руднянское г/п | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2003 | КВТС-0,5 | 1 | 76 | 1 | 0,19 | остается без изменений |
|  |  |  | 2006 | КВТС-0,5 | 1 | 76 |  |  |  |
| 3 | ул. Смоленская,4 |  | 2008 | УТПГ | 1 | 93 | 0,12 | 0,07 | остается без изменений |
| 4 | ул. Смоленская, 12 |  | 2008 | УТПГ | 1 | 93 | 0,12 | 0,08 | остается без изменений |
| 5 | ул. Западная (РТП) Руднянское г/п | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2005 | КВГМ-1 | 2 | 93 | 2 | 1,33 | остается без изменений |
| 6 | ул.Киреева,№146(Промкомбинат) | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2008 | УТПГ | 1 | 93 | 0,12 | 0,06 | остается без изменений |
| 7 | ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2001 | КВТС-1 | 2 | 76 | 4 | 0,33 | 0,39 | ≥92% |
|  |  |  | 2004 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2005 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |  |
| 8 | ул.Мелиораторов,№5 ПМК Руднянское г/п | МУП "Руднятеплоэнерго" | 2008 | УТПГ | 1 | 93 | 0,12 | 0,09 | остается без изменений |
| 9 | пер. Ленинский (СШ №2) Руднянское г/п | ООО "ОТЭН" | - | КТГ-0,5 | 2 | 92 | 0,86 | 0,49 | остается без изменений |
| Государственные котельные федеральной формы собственности |
| 10 | ОВД, ул.Набережная, 41 | МВД | 2006 | КЧМ-7 | 2 | 90 | 0,7 | 0,16 | остается без изменений |
| Государственные котельные областной формы собственности |
| 11 | Руднянская ЦРБ | ЦРБ | 2008 | КВГМ-1,0-115Н | 1 | 93 | 1,72 | 1,07 | остается без изменений |
| Отдел культуры |
| 12 | ГДК ул. Киреева | Руднянское г/п | 2004 | ферроли | 2 | 93 | 0,2 | 0,18 | остается без изменений |
| 13 | ул.Набережная муз шк. | Руднянское г/п | 2002 | КЧМ-5 | 1 | 76 | 0,2 | 0,06 | 0,07 | ≥92% |
| Отдел образования |
| 14 | г.Рудня (вечерняя школа) | отдел образования | 2007 | КЧМ-5 | 1 | 76 | 0,3 | 0,07 | 0,08 | ≥92% |
| 15 | ул.Красноярская спорт.школа (стадион) | ком. образования | 1993 | ЭПЗ-4 | 2 | 98 | 0,4 | - | остается без изменений |
| 16 | Администрация района | Адм.р-на | 2002 | Novella RAI-64 | 4 | 90 | 2,2 | 0,38 | остается без изменений |
| Ведомственные котельные |
| 17 | ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная | ОАО "1897-АВТО" | 1981 | Е-1/9 | 1 | 75 | 1 | 0,43 | остается без изменений |
|  |  |  | 1981 | КВТС-1 | 1 | 76 |  |  |  |
| 18 | Хлебокомбинат ул. Мелиораторов | Хлебо-комб. | 2002 | КВГ-0,8-95Н | 1 | 91 | 1,1 | 0,19 | остается без изменений |
|  |  |  | 2002 | КВР-1095Н | 1 | 76 |  |  |  |
| 19 | ГДРСУ ул. Мелиораторов | ГДРСУ | 1983 | КВТС-0,5 | 2 | 76 | 1 | 0,25 | остается без изменений |
| 20 | ЗАО "Рудняконсервмолоко", п. МКК | ЗАО МКК | 1985 | ДЕ-16/14 | 1 | 93 | 47 | 35,63 | остается без изменений |
|  |  |  | 1993 | ДЕ-16/14 | 1 | 93 |  |  |  |
|  |  |  | 1994 | ДЕ-16/14 | 1 | 93 |  |  |  |
|  |  |  | 2000 | ДЕ-16/14 | 1 | 93 |  |  |  |
|  |  |  | 1982 | ДКВР 10/13 | 1 | 91 |  |  |  |
| 21 | См.отд. МЖД, ул.Станционная | НГЧ | 2008 | ИШМА-50 | 2 | 91 | 0,09 | 0,09 | остается без изменений |
| 22 | РУС, ул. Киреева | РУС | 2007 | "ГНОМ" | 1 | 90 | 0,7 | 0,11 | остается без изменений |
|  |  |  | 2007 | КЧМ-7 | 2 | 90 |  |  |  |

Перспективная выработка тепловой энергии в динамике 2013-2028 год

| № | Адрес котельной | Годовая выработка тепловой энергии (Гкал) г.Рудня |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | пер. Ленинский (СШ №2) Руднянское г/п | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 | 1381 |
| 2 | ул. Льнозаводская Руднянское г/п | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
| 3 | ул. Набережная Баня №1 Руднянское г/п (уголь) | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| 4 | ул. Смоленская,4 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 5 | ул. Смоленская, 12 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 6 | ул. Западная (РТП) Руднянское г/п | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 |
| 7 | ул.Киреева,№146 (Промкомбинат) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 8 | ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (уголь) | 846 | 846 | котельная закрыта |
| 9 | ул.Мелиораторов,№5 ПМК Руднянское г/п | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 10 | ОВД, ул.Набережная, 41 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| 11 | Руднянская ЦРБ | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 12 | ГДК ул. Киреева | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| 13 | ул.Набережная муз шк. (уголь) | 161 | 161 | 161 | 161 | котельная закрыта |
| 14 | г.Рудня (вечерняя школа) (уголь) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | котельная закрыта |
| 15 | ул.Красноярская спорт.школа (стадион (Эл)) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | Администрация района | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
| 17 | ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная (уголь) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 18 | Хлебокомбинат, ул. Мелиораторов (дрова) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| 19 | ул. Мелиораторов ГДРСУ (уголь) | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 20 | ООО "Промконсервы", п. МКК | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 | 1309581 | 130951 | 130951 | 130951 | 130951 |
| 21 | См.отд. МЖД, ул.Станционная | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| 22 | РУС, ул. Киреева | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| 23 | Котельная в новом проектируемом микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24 | Автономные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11072 | 11072 | 11072 | 11072 | 11072 | 11072 |
| 25 | ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (газ) |  |  | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 26 | ул.Набережная муз шк. (газ) |  |  |  |  | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 27 | г.Рудня (вечерняя школа) (газ) |  |  |  |  |  | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

В городе Рудня запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

В настоящий момент современные автоматизированные системы химводоподготовки типа комплексон в г. Рудня установлены лишь на котельных МУП «Руднятеплоэнерго» по ул. Западная, ул. Льнозаводская.

На котельной ООО «Промконсервы» установлено натрий-катионирование.

На остальных котельных МУП «Руднятеплоэнерго» химводоподготовка отсутствует.

Сведения о химводоподготовке на котельных МУП «Руднятеплоэнерго»

| №п/п | Наименова-ние оборудова-ния | Тип, марка | Год уста-новки | Кол-во, шт | Технический хар-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Произво-дитель-ность, т/ч | длина, мм | объем, м3 | пов-ть, м2 |
| 1.Ул.Западная: | Установка умягчения воды непрерыв-ного действия | Hydro Tech STF 1054-9000 | 2005 | 1 | 0,0016-0,0019 | 25/25/20 | 100 |  |
| 2.Ул.Льноза-водская: | Установка умягчения воды непрерыв-ного действия | Hydro Tech STF 1054-9000 | 2004 | 1 | 0,0016-0,0019 | 25/25/20 | 100 |  |

Сведения о химводоподготовке ООО «Промконсервы»

| Тип фильтра | Диаметр фильтра, (мм) | Количество одинаковых фильтров | Количество регенерации в сутки на 1 фильтр | Количество воды на 1 регенерацию, (м3) | Количество воды выпариваемое в деаэраторе (м3) | Всего воды через химводочистку, (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| Натрий катионитный | 1500 | 3 | 0,7 | 26,09 | 9597 | 12476 |
| Итого | X | X | 0,7 | 26,09 | 9597 | 12476 |
| 2 |
| Натрий катионитный | 1500 | 3 | 0,03 | 26,09 | - | 103 |
| Итого | X | X | 0,03 | 26,09 | - | 103 |
| Всего воды через химводоочистку | 12579 |

На основании принятых в Схеме объемов  перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя на расчетный период для подпитки тепловой сети в номинальном и аварийном режимах

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках | Существующая производительность ВПУ, м3/ч | Резерв (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднечасовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч |  |  |
| Котельная бани № 1 | 0,017 | 0,04 | 0,00042 | отсутствует | -0,00042 |
| Котельная школы №1 | 0,034 | 0,12 | 0,00042 | отсутствует | -0,00042 |
| РТП (газовый модуль) | 0,328 | 4,0 | 0,0833 | 0,0016-0,0019 | -0,0814 |
| Льнозаводская (газовый модуль) | 0,167 | 0,16 | 0,0025 | 0,0016-0,0019 | -0,0006 |
| Газовый модуль Смоленская,4 | 0,003 | 0,003 | 0,00375 | отсутствует | -0,00375 |
| Газовый модуль Смоленская,12 | 0,0035 | 0,003 | 0,00375 | отсутствует | -0,00375 |
| Газовый модуль Мелиораторов,5 | 0,004 | 0,003 | 0,00375 | отсутствует | -0,00375 |
| Газовый модуль Киреева,146 | 0,003 | 0,003 | 0,00375 | отсутствует | -0,00375 |

Примечание: по остальным котельным данные не предоставлены

Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.

В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок.

В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.

Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.

Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.

- Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др.

Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменяться в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.

Химическая водоочистка для водогрейных котлов

Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.

Закрытая система пополняется химически очищеной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.

Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.

Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминеpализованной воды.

Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.

Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.

Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.

В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).

Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:

1). Установка автоматизированной системы умягчения воды

Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.

Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жесткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворенных солей за счет замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определенного уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.

Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учетом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины ее расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подается специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счет обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.

В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.

Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.

Современные синтетические смолы чрезвычайно надежны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).

2) Установка комплексонатного дозирования

Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.

Кроме того комплексонная обработка может применяться и для подпитки тепловой сети (в случае отсутствия несанкционированного разбора).

Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.

При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

3). Установка ультразвуковой установки типа волна до теплообменника, разграничивающего контура котельной и тепловой сети. Внедрение данной технологии позволит обеспечить безнакипной режим работы систем теплообменных аппаратов, что в свою очередь существенно повысит уровень теплоотдачи, повысит срок службы оборудования, снизит дополнительные потери электроэнергии на насосном оборудовании, связанные  с повышенным гидросопротивлением засоренных труб, обеспечит экономию топлива и снизит объем затрат на капитальный ремонт оборудования.

РАЗДЕЛ 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ

Варианты развития системы теплоснабжения города Рудня	59

4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников	60

4.1.1Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне	60

4.2.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	61

4.3.Предложения по выводу из эксплуатации котельных	61

4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	62

4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ	62

4.5.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной СШ №1 ул. Красноярская	62

4.5.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Музыкальной школы ул. Набережная	63

4.5.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Вечерней школы	65

4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы	66

# Варианты развития системы теплоснабжения города Рудня

Текущее состояние системы теплоснабжения города Рудня характеризуется следующими условиями:

- основная часть котельных, принадлежащих компании МУП «Руднятеплоэнерго», находятся в удовлетворительном состоянии (установлены новые котлы с высоким КПД 90-92 %, введены в эксплуатацию с  2003 г. и позднее). По данной причине в настоящей схеме не рассмотрена модернизация данных котельных.

- низкая экономичность действующих в городе котельных находящихся в муниципальной и ведомственной собственности. Причиной является то, что 80% оборудования котельных выработало свой ресурс, часть котельных работают на твердом топливе. Поэтому в настоящей схеме предлагается произвести реконструкцию трех угольных котельных с переводом на природный газ.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются следующие варианты  развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения города Рудня:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное, работающее на природном газе;

в) закрытие неэффективных котельных с передачей их тепловой нагрузки на более эффективные источники тепла;

г) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены теплопроводов, выработавших свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние теплоисточников, работающих на твердом топливе, предусматривается их реконструкция с переводом оборудования на природный газ.

В ходе модернизации системы теплоснабжения г. Рудня предлагаются следующие варианты:

### 4.1.Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников

### 4.1.1Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне

# Обоснование необходимости строительства:

Установка газовой отопительной котельной для планируемого жилого фонда многоэтажной застройки предусматривается для нового микрорайона с целью обеспечения потребности в тепле 64,0 тыс.кв.м. Жилой фонд планируется ввести после 2020 г. Тепловая мощность проектируемой котельной приведена в следующей таблице.

| Наименование котельной | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Собственные нужды котельной, Гкал/ч | Потери тепловой сети, Гкал/ч | Итого нагрузка на котельную, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная в новом микрорайоне | 4,63 | 0,33 | 0,1 | 0,4 | 5,46 |

Данное мероприятие планируется осуществить в 2022 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/1,14 |  |
| Оборудование | 13,1/16,64 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 8,9/11,8 |
| Всего капитальные затраты | 14,0/17,78 | 8,9/11,8 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,5/0,66 |
| НДС | 2,5/3,2 | 1,7/2,24 |
| Всего смета проекта | 16,5/20,98 | 11,1/14,7 |
| ИТОГО | 27,3/35,68 |

### 4.2.Предложения по реконструкции существующих теплоисточников для организации на них комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Схемой не предусматривается, т.к.экономической целесообразности установки газопоршневой станции (с блоком утилизации тепловой энергии) для обеспечения собственных нужд вышеприведенных котельных не имеется (собственные нужды котельной в зимний и летний период значительной разнятся). В связи с этим использование данного агрегата в летний период невозможно (разбиение нагрузки с целью возможности ее покрытия в летний период резко удорожают схему).

Возможен второй вариант установки газопоршневого агрегата (на покрытие нагрузки горячего водоснабжения), однако в данном случае возникает значительный избыток выработанной электрической энергии, отпуск которой в сеть при стоимости электроэнергии на оптовом рынке экономически нецелесообразен.

### 4.3.Предложения по выводу из эксплуатации котельных

В настоящий момент МКД по ул. Смоленская, д. 12 отапливается от теплогенерирующей установки. Предлагается перевести данный дом на индивидуальное отопление квартир с целью уменьшения эксплуатационных расходов на теплогенерирующую установку и улучшения качества и надежности системы теплоснабжения МКД.

### 4.4. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

В схеме предусмотрена реконструкция и модернизация котельных с переводом их на природный газ. Данный вариант рассмотрен в п. 4.5.

Котельные, принадлежащие компании МУП «Руднятеплоэнерго», находятся в удовлетворительном состоянии (установлены новые котлы с высоким КПД 90-92 %, введены в эксплуатацию с  2003 г. и позднее). По данной причине в настоящей схеме не рассмотрена модернизация данных котельных

### 4.5. Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников  тепловой энергии с целью перевода с твердого топлива на природный газ

### 4.5.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной СШ №1 ул. Красноярская

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ. После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. В соответствии с действующими СНиПами и нормативными документами данную котельную необходимо построить в отдельностоящем здании, т.к. в учебных заведениях запрещено размещать котельные в здании школы или быть пристроенной к ней.

На данный момент установленная мощность котельной – 4,0 Гкал/ч, подключенная-  0,33 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,33 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 8%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,39 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2014 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ СШ №1 по ул. Красноярская (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,42 |
| Оборудование | 3,92/4,12 |
| СМР и наладочные работы | 2,2/2,31 |
| Всего капитальные затраты | 6,52/6,85 |
| Непредвиденные расходы | 0,13/0,14 |
| НДС | 1,20/1,26 |
| Всего смета проекта | 7,85/8,25 |
| ИТОГО | 7,85/8,25 |

### 4.5.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Музыкальной школы ул. Набережная

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КЧМ-5, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ. После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. В соответствии с действующими СНиПами и нормативными документами данную котельную необходимо построить в отдельностоящем здании, т.к. в учебных заведениях запрещено размещать котельные в здании школы или быть пристроенной к ней.

На данный момент установленная мощность котельной – 0,20 Гкал/ч, подключенная-  0,06Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,06 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 8%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,07 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2016 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ Музыкальной школы ул. Набережная (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,15/0,16 |  |
| Оборудование | 0,7/0,77 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,4/0,46 |
| Всего капитальные затраты | 0,85/0,93 | 0,4/0,46 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,02/0,02 |
| НДС | 0,15/0,17 | 0,08/0,09 |
| Всего смета проекта | 1,0/1,1 | 0,5/0,57 |
| ИТОГО | 1,5/1,67 |

### 4.5.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Вечерней школы

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КЧМ-5, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ. После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. В соответствии с действующими СНиПами и нормативными документами данную котельную необходимо построить в отдельностоящем здании, т.к в учебных заведениях запрещено размещать котельные в здании школы или быть пристроенной к ней.

На данный момент установленная мощность котельной – 0,3 Гкал/ч, подключенная-  0,07Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,07 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 8%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,08 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2018 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ Вечерней школы

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,15/0,18 |  |
| Оборудование | 0,7/0,85 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,4/0,51 |
| Всего капитальные затраты | 0,85/1,03 | 0,4/0,51 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,02/0,02 |
| НДС | 0,15/0,18 | 0,08/0,09 |
| Всего смета проекта | 1,0/1,21 | 0,5/0,62 |
| ИТОГО | 1,5/1,83 |

### 4.6. Предложения по реконструкции и модернизации ведомственных существующих источников  тепловой энергии для повышения экономичности и надежности их работы

Модернизация ведомственных теплоисточников выполняется за финансовые средства собственников и не может быть спланирован в рамках данной Схемы.

РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

СОДЕРЖАНИЕ

5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками	68

5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок	68

5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников	69

5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла	71

5.5.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	71

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

По рекомендуемому варианту Схемы развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства теплоисточников в городе, за исключением строительства новой котельной в проектируемом микрорайоне. Для данных котельных предполагается строительство собственных тепловых сетей.

## 5.1.Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками

Схемой не предполагается реконструкция и строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

## 5.2.Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок

В соответствии с планом развития г. Рудня предполагается строительство нового микрорайона с централизованным отоплением. В микрорайоне планируется строительство собственных тепловых сетей от новой котельной. Ориентировочные затраты на строительство тепловых сетей в данном микрорайоне приведены в следующей таблице.

Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети от котельной в новом микрорайоне

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2018 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2019 г., млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,9/1,14 |  |
| Оборудование | 13,1/16,64 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 9,9/13,1 |
| Всего капитальные затраты | 14,0/17,78 | 9,9/13,1 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,5/0,7 |
| НДС | 2,5/3,2 | 1,9/2,48 |
| Всего смета проекта | 16,5/20,98 | 12,3/16,28 |
| ИТОГО | 28,8/37,26 |

## 5.3.Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных теплоисточников

В данной схеме предлагается строительство новых котельных взамен угольных. Данные котельные служат для теплоснабжения образовательных учреждений. При проектировании котельной заложены затраты на строительство новых сетей от котельной до потребителя.

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной СШ №1 по ул. Красноярская

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,18/0,19 |
| Оборудование | 1,05/1,10 |
| СМР и наладочные работы | 1,26/1,32 |
| Всего капитальные затраты | 2,49/2,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,05/0,05 |
| НДС | 0,46/0,48 |
| Всего смета проекта | 3,0/3,14 |
| ИТОГО | 3,0/3,14 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной Музыкальной школы по ул. Набережная

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,03/0,03 |  |
| Оборудование | 0,17/0,19 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,21/0,24 |
| Всего капитальные затраты | 0,2/0,22 | 0,21/0,24 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,01/0,01 |
| НДС | 0,04/0,04 | 0,04/0,05 |
| Всего смета проекта | 0,24/0,26 | 0,26/0,3 |
| ИТОГО | 0,5/0,56 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной Вечерней школы

(приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2017 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2018 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,03/0,04 |  |
| Оборудование | 0,17/0,21 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,21/0,27 |
| Всего капитальные затраты | 0,2/0,25 | 0,21/0,27 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,01/0,01 |
| НДС | 0,04/0,04 | 0,04/0,05 |
| Всего смета проекта | 0,24/0,29 | 0,26/0,33 |
| ИТОГО | 0,5/0,62 |

Проведенные гидравлические расчеты показали, что для котельных, в которых регулирование отпуска тепла осуществляется по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, а сами они находятся в центре своих зон теплоснабжения, оптимальным является температурный график отпуска тепла 110/70 оС. В остальных зонах теплоснабжения учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70 оС.

Фактически существующий утвержденный график тепловых сетей является оптимальным.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка тепловой сети после окончания строительства и сдачи в эксплуатацию котельных.

Строительство новых и реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ) с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), имеющих достаточно низкие (на уровне 8-10%) тепловые потери.

## 5.4.Рекомендуемые  температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график не выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Высокая температура обратной сетевой воды в зонах теплоснабжения, в которых осуществляется централизованная подача тепла на нужды горячего водоснабжения, свидетельствует о неудовлетворительной работе регуляторов горячего водоснабжения (в ЦТП отсутствует современная автоматика). Практически на всех котельных в зоне низких отрицательных температур осуществляется срезка температурного графика (что во многом вызвано невозможностью котлоагрегатов выйти на максимальную температуру теплоносителя).

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения.

## 5.5.Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций (насосных агрегатов) предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

В разделе посвященном реконструкции теплоисточников в капитальные затраты закладывались также затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

Установка дополнительных насосных станций в случае рационального подбора насосных агрегатов на котельных и ЦТП нецелесообразна.

РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервное топливо на момент разработки схемы теплоснабжения не присутствовало на источниках теплоснабжения.

Для всех котельных на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

Для планируемых к строительству котельных, покрывающих нагрузку вновь вводимого жилого фонда, резервное топливо не предусматривается.

В соответствии с требованиями СНиП II-35-76* «Котельные установки», так как на котельных есть резервное топливо, аварийное топливо не требуется.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города представлены в таблице ниже.

| № | Адрес котельной | Годовой расход топлива (тыс.м3, тонн, тыс. кВт.ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | пер. Ленинский (СШ №2) Руднянское г/п | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 | 189,78 |
| 2 | ул. Льнозаводская Руднянское г/п | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 264,24 |
| 3 | ул. Набережная Баня №1 Руднянское г/п (уголь) | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 | 151,08 |
| 4 | ул. Смоленская,4 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 | 25,47 |
| 5 | ул. Смоленская, 12 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| 6 | ул. Западная (РТП) Руднянское г/п | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 | 462,59 |
| 7 | ул.Киреева,№146 (Промкомбинат) | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| 8 | ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (уголь) | 257,70 | 257,70 | котельная закрыта |
| 9 | ул.Мелиораторов,№5 ПМК Руднянское г/п | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 | 31,67 |
| 10 | ОВД, ул.Набережная, 41 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 | 57,36 |
| 11 | Руднянская ЦРБ | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 | 370,04 |
| 12 | ГДК ул. Киреева | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 |
| 13 | ул.Набережная муз шк. (уголь) | 43,18 | 43,18 | 43,18 | 43,18 | котельная закрыта |
| 14 | г.Рудня (вечерняя школа) (уголь) | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | котельная закрыта |
| 15 | ул.Красноярская спорт.школа (стадион (Эл)) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
| 16 | Администрация района | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 | 134,73 |
| 17 | ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная (уголь) | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 | 295,38 |
| 18 | Хлебокомбинат, ул. Мелиораторов (дрова) | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 | 322,57 |
| 19 | ул. Мелиораторов ГДРСУ (уголь) | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 | 172,42 |
| 20 | ООО "Промконсервы", п. МКК | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 | 18192,80 |
| 21 | См.отд. МЖД, ул.Станционная | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 | 32,98 |
| 22 | РУС, ул. Киреева | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 |
| 23 | Котельная в новом проектируемом микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1867,22 | 1867,22 | 1867,22 | 1867,22 | 1867,22 | 1867,22 |
| 24 | Автономные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,65 | 1500,65 | 1500,65 | 1500,65 | 1500,65 | 1500,65 |
| 25 | ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (газ) |  |  | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 | 114,66 |
| 26 | ул.Набережная муз шк. (газ) |  |  |  |  | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| 27 | г.Рудня (вечерняя школа) (газ) |  |  |  |  |  | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 |

| Наименование организации, на балансе которой находится котельная | Годовой расход условного топлива на котельной,т.у.т | Максимальный часовой расход топлива, т.у.т/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное | основное | резервное |  |
| пер. Ленинский (СШ №2) Руднянское г/п | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 217,43 |  | 0,05 |
| ул. Льнозаводская Руднянское г/п | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 301,23 |  | 0,07 |
| ул. Набережная Баня №1 Руднянское г/п (уголь) | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 93,23 |  | 0,02 |
| ул. Смоленская,4 | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 29,03 |  | 0,01 |
| ул. Смоленская, 12 | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 31,64 |  | 0,01 |
| ул. Западная (РТП) Руднянское г/п | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 527,34 |  | 0,13 |
| ул.Киреева,№146 (Промкомбинат) | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 |  | 0,01 |
| ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (уголь) | 159,02 |  | 159,02 |  | котельная закрыта | 0,04 |
| ул.Мелиораторов,№5 ПМК Руднянское г/п | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 36,10 |  | 0,01 |
| ОВД, ул.Набережная, 41 | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 65,71 |  | 0,02 |
| Руднянская ЦРБ | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 423,96 |  | 0,16 |
| ГДК ул. Киреева | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 71,89 |  | 0,03 |
| ул.Набережная муз шк. (уголь) | 30,23 |  | 30,23 |  | 30,23 |  | 30,23 |  | котельная закрыта | 0,01 |
| г.Рудня (вечерняя школа) (уголь) | 32,86 |  | 32,86 |  | 32,86 |  | 32,86 |  | 32,86 |  | котельная закрыта | 0,01 |
| ул.Красноярская спорт.школа (стадион (Эл)) | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 0,0005 |
| Администрация района | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 154,36 |  | 0,06 |
| ОАО "1897-АВТО" ул. Колхозная (уголь) | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 206,76 |  | 0,08 |
| Хлебокомбинат, ул. Мелиораторов (дрова) | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 85,80 |  | 0,03 |
| ул. Мелиораторов ГДРСУ (уголь) | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 120,69 |  | 0,05 |
| ООО "Промконсервы", п. МКК | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 843,50 |  | 20 ,843,50 |  | 8,07 |
| См.отд. МЖД, ул.Станционная | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 37,79 |  | 0,01 |
| РУС, ул. Киреева | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 46,54 |  | 0,02 |
| Котельная в новом проектируемом микрорайоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 139,27 |  | 2 139,27 |  | 2 139,27 |  | 2 139,27 |  | 2 139,27 |  | 2 139,27 |  | 0,83 |
| Автономные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 719,30 |  | 1 719,30 |  | 1 719,30 |  | 1 719,30 |  | 1 719,30 |  | 1 719,30 |  | 0,67 |
| ул.Красноярская СШ№1 Руднянское г/п (газ) |  |  |  |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 131,36 |  | 0,05 |
| ул.Набережная муз шк. (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 24,97 |  | 0,01 |
| г.Рудня (вечерняя школа) (газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 27,14 |  | 0,01 |

РАЗДЕЛ 7 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»

СОДЕЖАНИЕ

7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	81

7.1.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной СШ №1 ул. Красноярская	81

7.1.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Музыкальной школы ул. Набережная	86

7.1.3. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Вечерней школы	92

7.1.4. Строительство котельной в новом проектируемом микрорайоне	98

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и технического перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	103

Проведенный при разработке Схемы анализ технической и экономической документации показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах приведенных ниже.

Ниже индивидуально по каждой котельной приведен расчет по окупаемости предлагаемой реконструкции котельных и тепловых сетей. В ориентировочный расчет вошли данные по перспективному потреблению ТЭР на котельной и в ходе передачи, а также динамика изменения тарифа на ТЭР (газ, тепло, вода, электрическая энергия), а также пересчет капитальных затрат на строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП, котельных на основании опубликованных Минрегионразвития индексов – дефляторов.

Для котельных малой мощности (менее 8 Гкал/ч) реконструкция может быть осуществлена на счет средств муниципального и федерального бюджета. В экономической модели было учтено взятие кредита в банке и выплата процентов по нему. В качестве одного из возможных вариантов возможно создание ГЧП (государственно-частного партнерства) для модернизации мелких объектов коммунальной теплоэнергетики.

# 7.1 Предложение по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

# 7.1.1. Строительство новой газовой котельной взамен котельной СШ №1 ул. Красноярская

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КВТС-1, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ. После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. В соответствии с действующими СНиПами и нормативными документами данную котельную необходимо построить в отдельностоящем здании, т.к. в учебных заведениях запрещено размещать котельные в здании школы или быть пристроенной к ней.

На данный момент установленная мощность котельной – 4,0 Гкал/ч, подключенная-  0,33 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,33 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 8%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,39 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2014 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ СШ №1 по ул. Красноярская (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,4/0,42 |
| Оборудование | 3,92/4,12 |
| СМР и наладочные работы | 2,2/2,31 |
| Всего капитальные затраты | 6,52/6,85 |
| Непредвиденные расходы | 0,13/0,14 |
| НДС | 1,20/1,26 |
| Всего смета проекта | 7,85/8,25 |
| ИТОГО | 7,85/8,25 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной СШ №1 по ул. Красноярская (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2014 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,18/0,19 |
| Оборудование | 1,05/1,10 |
| СМР и наладочные работы | 1,26/1,32 |
| Всего капитальные затраты | 2,49/2,61 |
| Непредвиденные расходы | 0,05/0,05 |
| НДС | 0,46/0,48 |
| Всего смета проекта | 3,0/3,14 |
| ИТОГО | 3,0/3,14 |

Итого затраты на момент строительство котельной составят 11,39 млн.рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

|  | Исходные данные | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф на природный газ, руб./куб.м. | 5,98 | 6,79 | 7,63 | 8,51 | 9,45 | 10,44 | 11,48 | 12,45 | 13,09 | 13,75 | 14,27 | 14,66 | 15,04 |
| 2 | Тариф на электрическую энергию, руб./Гкал | 6,67 | 7,34 | 7,93 | 8,58 | 9,04 | 9,49 | 9,99 | 10,50 | 10,95 | 11,41 | 11,76 | 12,01 | 12,26 |
| 3 | Тариф на холодную воду, руб./куб.м | 15,86 | 17,52 | 19,31 | 21,24 | 23,15 | 25,12 | 27,18 | 29,27 | 31,18 | 33,02 | 34,73 | 36,36 | 38,07 |
| 4 | Тариф на канализацию, руб./куб.м. | 16,53 | 18,27 | 20,13 | 22,15 | 24,14 | 26,19 | 28,34 | 30,52 | 32,51 | 34,42 | 36,21 | 37,92 | 39,70 |
| 5 | Тариф на продажу тепловой энергии, руб. Гкал | 2793,35 | 3086,65 | 3401,49 | 3741,64 | 4078,39 | 4425,05 | 4787,91 | 5156,57 | 5491,75 | 5815,77 | 6118,19 | 6405,74 | 6706,81 |
| 6 | Потребление природного газа котельной, куб.м. | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 | 122955 |
| 7 | Потребление электрической энергии, кВтч | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
| 8 | Потребление холодной воды котельной, куб.м. | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 9 | Количество стоков от котельной, куб.м. | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 10 | Коэффициент амортизационных отчислений,% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Стоимость котельной, тыс. руб. | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 | 11390 |
| 12 | Отпуск тепловой энергии, Гкал | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 13 | Численность персонала, чел. (см. вкладку численность) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Стоимость котельной с учетом амортизации на конец года, тыс. руб. | 5852 | 5544 | 5236 | 4928 | 4620 | 4312 | 4004 | 3696 | 3388 | 3080 | 2772 | 2464 | 2156 |
| 15 | Сумма кредита, тыс. руб | 9112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Процентная ставка, тыс.руб | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение эксплуатационных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение затрат на топливо, тыс. руб. | 735,0 | 834,3 | 938,5 | 1046,5 | 1161,6 | 1283,6 | 1411,9 | 1530,5 | 1610,1 | 1690,6 | 1754,8 | 1802,2 | 1849,1 |
| 2. | Определение затрат на водоснабжение, тыс. руб. | 44,7 | 49,4 | 54,5 | 59,9 | 65,3 | 70,8 | 76,6 | 82,6 | 87,9 | 93,1 | 97,9 | 102,5 | 107,4 |
| 3. | Определение затрат на канализацию, тыс. руб. | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
| 4. | Определение затрат на электроэнергию, тыс. руб. | 340,0 | 374,3 | 404,3 | 437,4 | 461,1 | 484,1 | 509,3 | 535,3 | 558,3 | 581,7 | 599,8 | 612,4 | 625,2 |
| 5. | Определение амортизационных отчислений, тыс. руб | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 | 308,0 |
| 6. | Определение затрат на материалы, тыс. руб. | 61,6 | 66,5 | 71,9 | 77,6 | 83,8 | 90,5 | 97,8 | 105,6 | 114,0 | 123,1 | 133,0 | 143,6 | 155,1 |
| 7. | Затраты на оплату труда, тыс. руб. | 632,9 | 683,5 | 738,2 | 797,2 | 861,0 | 929,9 | 1004,3 | 1084,6 | 1171,4 | 1265,1 | 1366,3 | 1475,6 | 1593,6 |
| 8. | Расчет затрат на ремонт, тыс. руб. | 164,0 | 177,1 | 191,3 | 206,6 | 223,1 | 241,0 | 260,3 | 281,1 | 303,6 | 327,9 | 354,1 | 382,4 | 413,0 |
| 9. | Расчет цеховых расходов, тыс. руб. | 151,9 | 164,0 | 177,2 | 191,3 | 206,6 | 223,2 | 241,0 | 260,3 | 281,1 | 303,6 | 327,9 | 354,1 | 382,5 |
| 10. | Расчет общеэксплуатационных расходов, тыс. руб. | 117,1 | 126,5 | 136,6 | 147,6 | 159,4 | 172,1 | 185,9 | 200,8 | 216,8 | 234,2 | 252,9 | 273,1 | 295,0 |
| 11. | Прочие затраты,тыс. руб. | 51,2 | 55,2 | 59,7 | 64,4 | 69,6 | 75,2 | 81,2 | 87,7 | 94,7 | 102,3 | 110,4 | 119,3 | 128,8 |
| 12. | Отчисления от ФОТ, тыс. руб. | 191,1 | 206,4 | 222,9 | 240,8 | 260,0 | 280,8 | 303,3 | 327,5 | 353,8 | 382,1 | 412,6 | 445,6 | 481,3 |
| 13. | Налог на имущество, тыс. руб. | 128,7 | 122,0 | 115,2 | 108,4 | 101,6 | 94,9 | 88,1 | 81,3 | 74,5 | 67,8 | 61,0 | 54,2 | 47,4 |
| 14 | Выплаты по кредиту, тыс. руб. | 2186,9 | 2059,3 | 1931,7 | 1804,2 | 1676,6 | 1549,0 | 1421,5 | 1293,9 | 1166,3 | 1038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Итого эксплуатационные затраты, тыс. руб. | 5115,5 | 5229,2 | 5352,8 | 5493,1 | 5641,2 | 5806,8 | 5993,1 | 6183,4 | 6345,1 | 6523,0 | 5783,9 | 6078,5 | 6392,0 |
|  | Определение прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выработка тепловой энергии, тыс. руб. | 2363,2 | 2611,3 | 2877,7 | 3165,4 | 3450,3 | 3743,6 | 4050,6 | 4362,5 | 4646,0 | 4920,1 | 5176,0 | 5419,3 | 5674,0 |
| 2. | Прибыль, тыс. Руб. | -2752,3 | -2617,9 | -2475,1 | -2327,6 | -2190,8 | -2063,2 | -1942,5 | -1820,9 | -1699,1 | -1602,9 | -607,9 | -659,2 | -718,1 |
| 3. | Налог на прибыль, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Чистая прибыль | -2752,3 | -2617,9 | -2475,1 | -2327,6 | -2190,8 | -2063,2 | -1942,5 | -1820,9 | -1699,1 | -1602,9 | -607,9 | -659,2 | -718,1 |
| 5 | Доход от инвестиций, тыс. руб. | -5030,3 | -7648,2 | -10123,3 | -12451,0 | -14641,8 | -16705,0 | -18647,5 | -20468,4 | -22167,5 | -23770,4 | -24378,3 | -25037,5 | -25755,6 |

Данное мероприятие не окупается в течении 10-15 лет, но его необходимо выполнить для перевода котельной на природный газ.

# 7.1.2. Строительство новой газовой котельной взамен котельной Музыкальной школы ул. Набережная

# Обоснование необходимости строительства:

В настоящий момент на котельной установлены котлы КЧМ-5, работающие на твердом топливе (КПД котлоагрегатов составляют 76 %). Вследствие не экономичности работы и присутствия постоянного обслуживающего персонала необходимо перевести данную котельную на природный газ. После реконструкции котельная будет автоматизирована, без постоянного присутствия персонала, что позволит существенно сократить фонд заработной платы.  Температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С. В соответствии с действующими СНиПами и нормативными документами данную котельную необходимо построить в отдельностоящем здании, т.к. в учебных заведениях запрещено размещать котельные в здании школы или быть пристроенной к ней.

На данный момент установленная мощность котельной – 0,20 Гкал/ч, подключенная-  0,06 Гкал/ч. После реконструкции мощность котельной будет принята с учетом реальной подключенной мощности без завышения установленной, что позволит минимизировать расход ТЭР.

Новая котельная предполагается – двухконтурная (температурный график тепловых сетей данной котельной остается 95/70°С) с погодозависимым регулированием.

В настоящий момент подключенная мощность к данной котельной составляет 0,06 Гкал/час. Тепловые потери при передаче по новым сетям составляют 8%. Учтем данный факт при прогнозировании мощности оборудования. Заложим 7-10% запас по мощности на случай аномально холодных суток. Т.о. предлагаемая установленная мощность данной котельной составляет 0,07 Гкал/час.

Ввод новой реконструированной котельной подразумевается в 2016 году.

Ориентировочные затраты на строительство новой котельной с переводом на природный газ Музыкальной школы ул. Набережная (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,15/0,16 |  |
| Оборудование | 0,7/0,77 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,4/0,46 |
| Всего капитальные затраты | 0,85/0,93 | 0,4/0,46 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,02/0,02 |
| НДС | 0,15/0,17 | 0,08/0,09 |
| Всего смета проекта | 1,0/1,1 | 0,5/0,57 |
| ИТОГО | 1,5/1,67 |

Ориентировочные затраты на строительство тепловой сети для котельной Музыкальной школы по ул. Набережная (приведены в ценах 2013 года)

| Наименование работ/статей затрат | 2015 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода | 2016 млн рублей в ценах 2013 /в ценах на момент ввода |
| --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0,03/0,03 |  |
| Оборудование | 0,17/0,19 |  |
| СМР и наладочные работы |  | 0,21/0,24 |
| Всего капитальные затраты | 0,2/0,22 | 0,21/0,24 |
| Непредвиденные расходы |  | 0,01/0,01 |
| НДС | 0,04/0,04 | 0,04/0,05 |
| Всего смета проекта | 0,24/0,26 | 0,26/0,3 |
| ИТОГО | 0,5/0,56 |

Итого затраты на момент строительство котельной составят 2,23 млн. рублей. Реконструкция котельной предполагается за счет бюджетного финансирования.

Технико-экономическое обоснование данного мероприятия приведено ниже. Расчет окупаемости котельных приведен с учетом прогнозируемых Минрегионразвития индексов роста тарифа до 2030 года.

Раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятель-

ности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающими организациями, действующих в городе Рудня, является МУП «Руднятеплоэнерго», ООО «Промконсервы», ООО «ОТЭН».

Данные о теплоснабжающих организациях (по состоянию на 2013г.):

-выработка тепловой энергии на котельных, находящихся в собственности/аренде МУП «Руднятеплоэнерго» 48,61% общей выработки на всех централизованных источниках теплоснабжения г. Рудня (за исключением котельной ООО «Промконсервы»).

- в ведении (собственности/аренде) организации находятся 45,58 % присоединенной тепловой мощности (среди централизованных теплоисточников, обеспечивающих тепловой энергией как население, так и физических лиц в г. Рудня, за исключением котельной ООО «Промконсервы»), а также тепловые сети от данных котельных;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря - ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы комплексные бригады для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно-строительных работ на котельных и тепловых сетях, а также привлекается техника сторонних организаций.

На основании имеющихся данных об организации работ в сфере теплоснабжения и критериев определения единой теплоснабжающей организации предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по городу Рудня:

- в зоне централизованного теплоснабжения молкомбинат (от котельной, находящейся на балансе ООО «Промконсервы») – ООО «Промконсервы»

- в зоне централизованного теплоснабжения г. Рудня  – МУП «Руднятеплоэнерго»

- ООО «ОТЭН» – в зоне действия котельной, находящейся на балансе данной организации.

РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения теплоисточников города Рудня находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 3 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.

Раздел 10 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным администрацией Руднянского городского поселения, по состоянию на отчетный период в городе Рудня не выявлено бесхозяйных объектов теплоснабжения.